## Slide 1
《数字电路与微机系统》
《数字电路》部分
王志
南京大学

## Slide 2: 概述 1. 门电路的概念
实现基本逻辑运算和常用复合逻辑运算的电子电路
与
或
非
与 非
或 非
异或
与或非
与 门
或 门
非 门
与 非 门
或 非 门
异或门
与或非门

## Slide 3: 概述 2. 逻辑变量与两状态开关
低电平
高电平
断开
闭合
高电平 3 V
低电平 0 V
二值逻辑:
所有逻辑变量只有两种取值(1 或 0)。
数字电路:
通过电子开关 S 的两种状态(开或关)
获得高、低电平，用来表示 1 或 0。
3V
3V
逻辑状态
1
0
0
1
S 可由半导体二极管、三极管或 MOS 管实现
二极管、三极管和MOS管，是构成这种电子开关的基本开关元件

## Slide 4: 概述 3. 高、低电平与正、负逻辑
负逻辑
正逻辑
0V
5V
2.4V
0.8V
高电平和低电平是两个截然不同的可以区别开来的电压范围。
0
1
0V
5V
2.4V
0.8V
1
0
若无特殊说明，使用的默认为正逻辑

## Slide 5: 概述 4. 分立元件门电路和集成门电路
① 分立元件门电路：
用分立的元器件和导线连接起来构成的门电路。
② 集成门电路：
把构成门电路的元器件和连线，都制作在一块半
导体芯片上，再封装起来。
常用：CMOS 和 TTL 集成门电路
（目前虽不使用，但可作为入门、认识台阶处理）

## Slide 6: 概述 4. 分立元件门电路和集成门电路
在最初的数字逻辑电路中，每个门电路都是用若干个分立的半导体器件和电阻、电容连接而成的。
用这种单元电路组成大规模的数字电路是非常困难的，这就严重地制约了数字电路的普遍应用。
随着集成电路的问世和大规模集成电路工艺水平的不断提高，今天已经能把大量的门电路集成在一块很小的半导体芯片上，构成功能复杂的“数字集成电路”。
从制造工艺上可以将目前使用的数字集成电路分为双极型、单极型和混合型三种。

## Slide 7: 概述 4. 分立元件门电路和集成门电路
1961年美国得克萨斯仪器公司率先将电子电路的元、器件制作在同一硅片上，制成了集成电路（Integrated Circuits，简称 IC）。
由于集成电路体积小、重量轻、可靠性好，因而在大多数领域里迅速取代了分立器件组成的数字电路。
直到20世纪80年代初，采用双极型三极管组成的TTL型集成电路一直是数字集成电路的主流产品。
TTL电路存在着一个严重的缺点，这就是它的功耗比较大。因此，用TTL电路只能做成小规模集成电路(简称SSI，其中仅包含10个以内的门电路）和中规模集成电路(简称MSI，其中包含10~100个门电路） 。

## Slide 8: 概述 4. 分立元件门电路和集成门电路
CMOS集成电路出现于20世纪60年代后期，它最突出的优点在于功耗极低，所以非常适合制作大规模集成电路。
随着CMOS制作工艺的不断进步，无论是在工作速度还是在驱动能力上， CMOS电路都已经不比TTL电路逊色。
因此， CMOS电路便逐渐取代TTL电路而成为当前数字集成电路的主流产品。
但在现有的一些设备中仍旧在使用TTL电路。

## Slide 9: 概述 5. 数字集成电路的集成度
一块芯片中含有等效逻辑门或元器件的个数
小规模集成电路 SSI
(Small Scale Integration)
< 10 门/片
或 < 100 元器件/片
中规模集成电路 MSI
(Medium Scale Integration)
10 ~ 99 门/片
或 100 ~ 999 元器件/片
大规模集成电路 LSI
(Large Scale Integration)
100 ~ 9 999 门/片
或 1 000 ~ 99 999 元器件/片
超大规模集成电路 VLSI
(Very Large Scale Integration)
> 10 000 门/片
或 > 100 000 元器件/片

## Slide 10: 概述 5. 数字集成电路的集成度
特大规模集成电路
(Ultra Large-Scale Integration：ULSI)
> 10 00万 元件/片
巨大规模集成电路
（Giga Scale Integration：GSI）
1994年集成1亿个元件的1G DRAM的研制成功
Intel Core i7处理器的芯片集成度达到了14亿个MOS管
英伟达的GeForce 700系列的首款显示核心，采用了全部71亿个MOS管来处理数字逻辑
64k位随机存取存储器是第一代超大规模集成电路，大约包含15万个元件，线宽为3微米。386微处理机电路集成在一块芯片上，集成度达250万个晶体管。

## Slide 11: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 12: 1. 理想开关的开关特性
一、 静态特性
① 断开
② 闭合
S
A
K
任意
任意

## Slide 13: 1. 理想开关的开关特性
S
A
K
二、动态特性
① 开通时间：
② 关断时间：
闭合）
（断开
断开）
（闭合
普通开关：静态特性好，动态特性差
日常生活中使用的乒乓开关、继电器、接触器等，静态特性十分接近理想开关
动态上，根本不可能满足数字电路一秒钟开关几百万次乃至数千万次的需要
半导体开关：静态特性较差，动态特性好
几百万/秒
几千万/秒

## Slide 14: 1.1 半导体二极管的开关特性
一、静态特性 1. 结构示意图、符号和伏安特性
-
A
K
+
阴极
A
阳极
K
PN结
P区
N区
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
结构示意图
半导体二极管最显著的特点是具有单向导电特性
符号
两层、一结、两端器件
  两层就是型层和型层
  一结就是内部只有一个结
  两段就是两个引出端：阳极和阴极

## Slide 15: 1.1 半导体二极管的开关特性
一、静态特性 1. 结构示意图、符号和伏安特性
① 外加正向电压(正偏)
时，工作在死区，仍处于截止状态
，二极管导通(相当于开关闭合)
导通后，即使在很大范围内变化，基本不变
② 外加反向电压(反偏)
，二极管截止(相当于开关断开)，反向截止区
当U到达U反向击穿电压时，二极管便进入反向击穿区，反向电流会急剧增加，若不限制电流数值，二极管就会因过热而损坏
伏安特性
硅二极管伏安曲线
正向
导通区
反向
截止区
反向
击穿区
0.5
0.7
/mA
/V
0
死区电压

## Slide 16: 1.1 半导体二极管的开关特性
一、静态特性 2. 半导体二极管的开关作用
D
+
-
+
-
[例]
uO = 0 V
uO = 2.3 V
电路如图所示，
试判别二极管的工作
状态及输出电压。
二极管截止
二极管导通
[解]
D
0.7 V
+
-

## Slide 17: 1.1 半导体二极管的开关特性
一、静态特性 2. 半导体二极管的开关作用
D
+
-
+
-
导通条件及导通时的特点
  当外加正向电压时，二极管导通，导通后，可近似认为不变，如同一个具有压降的闭合了的开关
  在有些情况下，当很大时，可近似认为，即忽略二极管导通压降
截止条件及截止时的特点
  当外加电压时，二极管截止，一旦截止后，就可近似认为，如同一个断了的开关

## Slide 18: 1.1 半导体二极管的开关特性
一、动态特性 1. 二极管的电容效应
结电容
  二极管中结里有电荷存在，其电荷量的多少是受外加电压影响的
  当外加电压改变时，结里面电荷量也随之改变，与电容作用很相似
扩散电容
  当二极管外加正向电压时，在结边界两边，因扩散运动而积累了电荷
  当外加电压增大，流过二极管中的电流增加时，存储电荷量也成比例增加，与电容作用很相似
A
阳极
K
PN结
P区
N区
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
结构示意图
阴极

## Slide 19: 1.1 半导体二极管的开关特性
一、动态特性 1. 二极管的电容效应
A
阳极
K
PN结
P区
N区
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
结构示意图
阴极
结电容 C j
扩散电容 C D
电容效应使二极管的通断需要一段延迟时间才能完成
结电容与扩散电容的存在极大地影响了二极管的动态特性
在开通和关断时，需要一个充、放电过程

## Slide 20: 1.1 半导体二极管的开关特性
一、动态特性 2. 二极管的开关时间
D
+
-
+
-
t
t
0
0
ton — 开通时间
由跳变到时，需经过导通延迟时间和上升时间才能由截止状态切换到导通状态
当正跳变时，只有当PN结电容放电后，二极管才会导通，由反偏转换到正偏
此后只能随着扩散存储电容的充电而增加，并逐步到稳态值

## Slide 21: 1.1 半导体二极管的开关特性
一、动态特性 2. 二极管的开关时间
D
+
-
+
-
t
t
0
0
≤
toff — 关断时间（反向恢复时间 trr ）
由跳变到时，需经过存储时间和下降时间才能由导通状态切换到截止状态
扩散电容放电，存储电荷消散时间
结电容充电，PN结中电荷量逐渐增加到截止状态下稳态值，由正偏转换到反偏

## Slide 22: 1.1 半导体二极管的开关特性
一、动态特性 2. 二极管的开关时间
D
+
-
+
-
≤
开通时间比关断时间短得多，可以忽略不计；只用考虑关断时间，即反向恢复时间
一般开关二极管的反向恢复时间也只有几个纳秒
  例如用来高速开关电路的平面型硅开关管2CK系列
t
t
0
0

## Slide 23: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 24: 1.2 半导体三极管的开关特性
一、静态特性（电流控制型） 1. 结构示意图，符号，输入、输出特性
结构示意图
半导体三极管最显著的特点是具有放大能力，能够通过基级电流控制其工作状态，是一种具有放大特性的由基级电流控制的开关元件
符号
发射结
集电结
发射极
emitter
基极
base
集电极
collector
N
N
P
NPN
b
iB
iC
e
c

## Slide 25: 1.2 半导体三极管的开关特性
一、静态特性（电流控制型） 1. 结构示意图，符号，输入、输出特性
结构示意图
发射结
集电结
发射极
emitter
基极
base
集电极
collector
N
N
P
符号
NPN
b
iB
iC
e
c
三层：发射区、基区、集电区
两结：发射结、集电结
三端：发射级、基级、集电极

## Slide 26: 1.2 半导体三极管的开关特性
① 外加正向电压(正偏)
时，工作在死区，仍处于截止状态
，三极管导通(相当于开关闭合)
导通后，即使在很大范围内变化，基本不变
② 外加反向电压(反偏)
，三极管截止(相当于开关断开)，反向截止区
反向击穿电压，半导体三极管发射结承受反向电压的能力是很差的，一般合金管较高，平面管尤其是高频管只有几伏
输入特性
一、静态特性（电流控制型）
硅三极管伏安曲线
正向
导通区
反向
截止区
反向
击穿区
0.5
0.7
0
死区电压
b
iB
iC
e
c

## Slide 27: 1.2 半导体三极管的开关特性
输出特性
一、静态特性（电流控制型）
iC / mA
uCE /V
50 µA
40µA
30 µA
20 µA
10 µA
iB = 0
0 2 4 6 8
4
3
2
1
放大区
截止区
饱
和
区
状态 | 电流关系 | 条件
放大 |  | 发射结正偏 集电结反偏
饱和 临界 |  | 两个结正偏
截止 |  | 两个结反偏
状态 | 电流关系 | 条件
放大 |  | 发射结正偏 集电结反偏
饱和 临界 |  | 两个结正偏
截止 |  | 两个结反偏
b
iB
iC
e
c

## Slide 28: 1.2 半导体三极管的开关特性
输出特性
一、静态特性（电流控制型）
iC / mA
uCE /V
50 µA
40µA
30 µA
20 µA
10 µA
iB = 0
0 2 4 6 8
4
3
2
1
放大区
截止区
饱
和
区
输出特性非常清晰地反映了对的控制作用
  在数字电路中，半导体三极管不是工作在截止区，就是工作在饱和区
  放大区仅仅是一种瞬间即逝的工作状态
b
iB
iC
e
c

## Slide 29: 1.2 半导体三极管的开关特性
一、静态特性（电流控制型） 2. 半导体三极管的开关应用
发射结反偏 T 截止
发射结正偏 T 导通
+

Rc
Rb
+VCC (12V)
+
uo

iB
iC
T
uI
3V
-2V
2 k
2.3 k
放大还是饱和？

## Slide 30: 1.2 半导体三极管的开关特性
饱和导通条件：
+

Rc
Rb
+VCC
+12V
+
uo

iB
iC
T
uI
3V
-2V
2 k
2.3 k
≤
因为
所以 T 导通

## Slide 31: 1.2 半导体三极管的开关特性
饱和导通条件：
+

Rc
Rb
+VCC
+12V
+
uo

iB
iC
T
uI
3V
-2V
2 k
2.3 k
是T饱和导通时集电极到发射级的电压降，对于开关管，深度饱和时
三极管的饱和深度

## Slide 32: 1.2 半导体三极管的开关特性
① 饱和导通条件及饱和时的特点
，三极管基极电流大于临界饱和时的数值
，如同闭合了的开关
+

Rc
Rb
+VCC
+12V
+
uo

iB
iC
T
uI
3V
-2V
2 k
2.3 k

## Slide 33: 1.2 半导体三极管的开关特性
② 截止条件及截止时的特点
，如同断了的开关
+

Rc
Rb
+VCC
+12V
+
uo

iB
iC
T
uI
3V
-2V
2 k
2.3 k

## Slide 34: 1.2 半导体三极管的开关特性
二、动态特性（电流控制型）
半导体三极管和二极管一样，在开关过程中也存在电容效应，都伴随着相应电荷的建立和消散过程，因此都需要一定时间
3
-2
t
0
0.9ICS
0.1ICS
t
0
12
0.3
t
0
三极管饱和程度越高，关闭时间越长

## Slide 35: 1.2 半导体三极管的开关特性
二、动态特性（电流控制型）
开通时间：导通延迟时间+上升时间；关断时间：电荷消散时间+下降时间
在数字电路中，三极管在饱和导通时，饱和深度均较深，基区存储电荷很多，其消散时间比较长
减小消散时间是提高三极管开关速度的关键，例如系列，开关时间都在几十纳秒量级
3
-2
t
0
0.9ICS
0.1ICS
t
0
12
0.3
t
0
三极管饱和程度越高，关闭时间越长

## Slide 36: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 37: 1.3 MOS管的开关特性
一、静态特性（电压控制型）
MOS管最显著的特点也是具有放大能力，不过它是通过栅极电压控制其工作状态的，是 一种具有放大特性的由电压控制的开关元件
MOS（Mental – Oxide – Semiconductor）
金属 – 氧化物 – 半导体场效应管
结构示意图
N沟道MOS管
  在P型衬底上，利用光刻、扩散等方法，制作出两个N+型区，并引出电极，分别称为源级S和漏级D
  在源级和漏级之间的二氧化硅SiO2绝缘层上，制作一个金属电极栅极G

## Slide 38: 1.3 MOS管的开关特性
一、静态特性（电压控制型） 1. 结构示意图和符号
MOS（Mental – Oxide – Semiconductor）
金属 – 氧化物 – 半导体场效应管
结构示意图
栅极
G
漏极 D
B
源极 S
iD
+
-
uGS
+
-
uDS
衬
底
符号

## Slide 39: 1.3 MOS管的开关特性
一、静态特性（电压控制型） 2. 漏级特性
栅极
G
漏极 D
B
源极 S
iD
+
-
uGS
+
-
uDS
衬
底
3V
4V
5V
uGS = 6V
iD /mA
4
3
2
1
0
2
4
6
8
10
uDS /V
可
变
电
阻
区
恒流区
漏极特性
截止区
当为0或很小时，漏级D和源级S之间是两个背靠背的PN结，管子处于截止状态
当大于开启电压时，MOS管就导通了
  栅极和衬底之间产生的电场已增加到足够强的程度，把P型衬底中的电子吸引到交界面处，形成的N型层-反型层，把两个N+区连接起来，即沟通了漏级和源级
  因此称此管为N沟道增强型MOS管

## Slide 40: 1.3 MOS管的开关特性
一、静态特性（电压控制型） 2. 漏级特性
栅极
G
漏极 D
B
源极 S
iD
+
-
uGS
+
-
uDS
衬
底
3V
4V
5V
uGS = 6V
iD /mA
4
3
2
1
0
2
4
6
8
10
uDS /V
可
变
电
阻
区
恒流区
漏极特性
截止区
可变电阻区
  当后，在比较小时，与成近似线性关系
  可将漏级和源级之间看成是一个可由控制的电阻，越大，曲线越陡，等效电阻越小

## Slide 41: 1.3 MOS管的开关特性
一、静态特性（电压控制型） 2. 漏级特性
栅极
G
漏极 D
B
源极 S
iD
+
-
uGS
+
-
uDS
衬
底
3V
4V
5V
uGS = 6V
iD /mA
4
3
2
1
0
2
4
6
8
10
uDS /V
可
变
电
阻
区
恒流区
漏极特性
截止区
恒流区
  当后，在比较大时，仅取决于，与几乎无关
  特性曲线近似水平线，D、S之间可看成一个由控制的电流源
在数字电路中，MOS管不是工作在截止区，就是工作在可变电阻区，恒流区只是一种瞬间即逝的过渡状态！

## Slide 42: 1.3 MOS管的开关特性
一、静态特性（电压控制型） 3. 转移特性
栅极
G
漏极 D
B
源极 S
iD
+
-
uGS
+
-
uDS
衬
底
3V
4V
5V
uGS = 6V
iD /mA
4
2
6
4
3
2
1
0
uGS /V
iD /mA
4
3
2
1
0
2
4
6
8
10
uDS /V
可
变
电
阻
区
恒流区
UTN
开启电压
UTN = 2 V
漏极特性
转移特性
uDS = 6V
截止区
当时，MOS管是截止的
当后，只要在恒流区，转移特性曲线基本上是重合在一起的
曲线越陡，表示对的控制作用越强，即放大作用越强

## Slide 43: 1.3 MOS管的开关特性
一、静态特性（电压控制型） 4. P沟道增强型MOS管
栅极
G
漏极 D
B
源极 S
iD
+
-
uGS
+
-
uDS
衬
底
栅极
G
漏极 D
B
源极 S
iD
+
-
uGS
+
-
uDS
衬
底
N沟道增强型
P沟道增强型
对偶关系
为负
参考方向

## Slide 44: 1.3 MOS管的开关特性
一、静态特性（电压控制型） 4. P沟道增强型MOS管
iD /mA
iD /mA
-2
-4
0
-1
-2
-3
-4
0
-10
-8
-6
-4
-2
- 3V
- 4V
- 5V
uGS = - 6V
-1
-2
-3
-4
-6
uGS /V
uDS /V
可
变
电
阻
区
恒流区
漏极特性
转移特性
截止区
UTP
uDS = - 6V
开启电压
UTP = - 2 V

## Slide 45: 1.3 MOS管的开关特性
一、静态特性（电压控制型） 5. MOS管的开关作用
(1) N 沟道增强型 MOS 管
+VDD
+10V
RD
20 k
B
G
D
S
uI
uO
+VDD
+10V
RD
20 k
G
D
S
uI
uO
开启电压
UTN = 2 V
iD
+VDD
+10V
RD
20 k
G
D
S
uI
uO
RON
RD
沟道是导体，栅极是开关
N沟道 正电压 大于2伏后开启
栅极
G
漏极 D
B
源极 S
iD
+
-
uGS
+
-
uDS
衬
底
MOS管导通时，一般工作在可变电阻区，只有几百欧，较小

## Slide 46: 1.3 MOS管的开关特性
一、静态特性（电压控制型） 5. MOS管的开关作用
栅极
G
漏极 D
B
源极 S
iD
+
-
uGS
+
-
uDS
衬
底
(2) P 沟道增强型 MOS 管
-VDD
-10V
RD
20 k
B
G
D
S
uI
uO
-VDD
-10V
RD
20 k
G
D
S
uI
uO
-VDD
-10V
RD
20 k
G
D
S
uI
uO
开启电压
UTP = - 2 V
iD
沟道是导体，栅极是开关
P沟道 负电压 大于-2伏后开启

## Slide 47: 1.3 MOS管的开关特性
二、动态特性（电压控制型） 1. MOS管级间电容
栅源电容 C GS
栅漏电容 C GD
在数字电路中，这些电容的充、放电过程会制约 MOS 管的动态特性，即开关速度。
漏源电容 C DS
1 ~ 3 pF
0.1 ~ 1 pF

## Slide 48: 1.3 MOS管的开关特性
二、动态特性（电压控制型） 2. 开关时间
VDD
t
0
0.9ID
0.1ID
t
0
VDD
t
0
开通时间
关断时间
MOS管电容上电压不能突变是造成滞后变化的主要原因
由于MOS管的导通电阻比半导体三极管的饱和导通电阻要大得多，也比大，所以它的开通和关断时间也比晶体管长，即其动态特性较差

## Slide 49: 第三章 第一节 小结
1.理想开关的开关特性
静态：断开时，其等效电阻ROFF = ∞，
通过其中的电流 IOFF = 0。
闭合时，其等效电阻ROFF = 0，
其上的电压 UAK = 0。
动态：开通时间tON = 0。
关断时间tOFF = 0。

## Slide 50: 第三章 第一节 小结
2. 半导体二极管的开关特性
时，二极管导通
时，二极管截止
UI控制二极管的开关状态
和常规开关用法略有不同。考虑Vcc的存在
二极管开关电路
VCC
R
D
+
-
-
+
vO
vI
假定二极管D
为理想二极管

## Slide 51: 第三章 第一节 小结
二极管的伏安特性
v
i
o
在分析各种实际的二极管电路时，由于二极管的特性并不是理想的开关特性，所以并不是任何时候都能假定二极管为理想二极管。
反向电阻不是无穷大
正向电阻不是0
为简化分析和计算，常用近似的二极管特性。

## Slide 52: 第三章 第一节 小结
+
-
3. 二极管伏安特性的几种近似方法
RL
+
-
VON
rD
+
-
VON
O
i
v
VON
O
i
v
VON
VCC和RL都很小时
VON和rD不能忽略
O
i
v
与VCC和RL相比
VON不能忽略
rD可以忽略
与VCC和RL相比
VON和rD均可忽略
i
+
-
-
+
VCC
v
正向导通的情况
斜率就是rD
K
K
K

## Slide 53: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 54: 2.1 二极管与门和或门
一、二极管与门 1. 电路组成及工作原理
二极管与门的逻辑电平
A/V
0
0
3
3
B/V
0
3
0
3
Y/V
0.7
0.7
0.7
3.0
D1、D2导通
D1导通 D2截止
D1截止 D2导通
D1、 D2截止
最简单的与门可以由二极管和电阻组成。
图中A、B为两个输入变量，Y为输出变量。
设输入的高、低电平分别为3V、0V
二极管的正向导通压降为0.7V 。
Y
二极管与门
VCC（5V）
R
D1
D2
A
B

## Slide 55: 2.1 二极管与门和或门
一、二极管与门 2. 真值表
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
Y
0
0
0
1
二极管与门的真值表
规定3V以上为高电平，用逻辑1 状态表示；
0.7V以下为低电平，用逻辑0状态表示
逻辑函数式
这种与门电路虽然简单，
但输出的高、低电平数值和输入的高、低电平数值不相等，
注意： 负载电阻的大小可能会影响输出高电平。
通常仅用作集成电路内部的逻辑单元。
A
B
Y
逻辑符号

## Slide 56: 2.1 二极管与门和或门
二、二极管或门 1. 电路组成及工作原理
A/V
0
0
3
3
B/V
0
3
0
3
Y/V
0
2.3
2.3
2.3
二极管或门的逻辑电平
D1、D2截止
D1截止，D2导通
D1导通，D2截止
D1、 D2导通
最简单的或门也是由二极管和电阻组成。
图中A、B为两个输入变量，Y为输出变量。
设输入的高、低电平分别为3V、0V，
二极管的正向导通压降为0.7V 。
D1
R
D2
A
B
Y
二极管或门

## Slide 57: 2.1 二极管与门和或门
二、二极管或门 2. 真值表
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
Y
0
1
1
1
二极管或门的真值表
逻辑函数式
规定2.3V以上为高电平，用逻辑1 状态表示；
0.7V以下为低电平，用逻辑0状态表示
二极管或门同样存在输出电平偏移的问题
也只用于集成电路内部的逻辑单元。
A
B
Y
逻辑符号

## Slide 58: 2.1 二极管与门和或门
二、二极管或门
3V
0V
符号:
或门（OR gate)
A
B
Y
≥1
0 V
0 V
UD = 0.7 V
0 V
3 V
3 V
0 V
3 V
3 V
uY
uA
uB
RO
D2
D1
真值表
A B
Y
0 0
0 1
1 0
1 1
0
1
1
1
电压关系表
Y = A + B
uY/V
uA/V
uB/V
D1 D2
0 0
0 3
3 0
3 3
0
截止
导通
2.3
导通
截止
2.3
导通
导通
2.3
截止
截止

## Slide 59: 2.1 二极管与门和或门
正逻辑和负逻辑（类似于原变量和反变量）
正-与门真值表
A B
Y
0 0
0 1
1 0
1 1
0
0
0
1
A
B
Y = AB
&
负-或门真值表
A B
Y
1 1
1 0
0 1
0 0
1
1
1
0
A
B
≥1
同理：
正逻辑 或门
负逻辑 与门

## Slide 60: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 61: 2.2 三极管非门（反相器）
一、半导体三极管非门
T 截止
T导通
饱和导通条件:
+VCC
+5V
1 k
Rc
Rb
T
+
-
+
-
uI
uO
4.3 k
β = 30
iB
iC
T 饱和
因为
所以

## Slide 62: 2.2 三极管非门（反相器）
一、半导体三极管非门
电压关系表
uI/V
uO/V
0
5
5
0.3
真值表
0
1
1
0
A
Y
函数式
符号
A
Y
1
+VCC
+5V
1 k
Rc
Rb
T
+
-
+
-
uI
uO
4.3 k
β = 30
iB
iC
A
Y

## Slide 63: 2.2 三极管非门（反相器）
二、MOS 三极管非门
MOS管截止
2.
MOS 管导通（在可变电阻区）
真值表
0
1
1
0
A
Y
+VDD
+10V
RD
20 k
B
G
D
S
uI
uO
1.
+
-
uGS
+
-
uDS
故

## Slide 64: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 65: 3. CMOS集成门电路
CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）
互补金属氧化物半导体
CMOS集成电路的许多最基本的逻辑单元都是用P沟道增强型MOS管和N沟道增强型MOS管按照互补对称形式连接起来构成的
  具有电压控制、连接方便、功耗极小等一系列优点，是目前应用最广泛的集成电路之一
在CMOS逻辑电路中，反相器（非门）和传输门（TG）是最基本的两种电路单元
  各种逻辑功能的门电路和很多更加复杂的逻辑电路都是在这两种电路单元的基础上组合而成

## Slide 66: 3.1 CMOS反相器
一、电路组成和工作原理
+VDD
+10V
B1
G1
D1
S1
uA
uY
TN
TP
B2
D2
S2
G2
VSS
+
-
uGSN
+
-
uGSP
A
Y
1
0V
+10V
uA
uGSN
uGSP
TN
TP
uY
0 V
< UTN
< UTP
截止
导通
10 V
10 V
> UTN
> UTP
导通
截止
0 V
UTN = 2 V
UTP = - 2 V
+10V
RONP
+VDD
10V
S
uY
TN
TP
+10V
RONN
uY
+VDD
0V
S
TN
TP
（P-MOS和N-MOS串联）
一般要求

## Slide 67: 3.1 CMOS反相器
一、电路组成和工作原理 输入端保护电路
保护网络
+VDD
uY
uA
TP
D1
C1
C2
RS
TN
D2
D3
VSS
G
带输入端保护网络的CMOS反相器
MOS管的易击穿特性
  MOS管的输入电阻很高，在以上，输入电容只有几个pF
  栅极与沟道之间的二氧化硅绝缘层，厚度在左右，其耐压大约在80-100V
  即使很小的感应电荷源，也可以使电荷迅速地积累起来，形成高压，产生介质击穿，从而使电路遭到永久性损坏
输入端保护网络
  正向导通0.5-0.7V，反向击穿30V
  ，是栅极等效输入电容

## Slide 68: 3.1 CMOS反相器
一、电路组成和工作原理 输入端保护电路
① 0 < uA < VDD + uDF
② uA > VDD + uDF
D 导通电压：uDF = 0.5 ~ 0.7 V
③ uA < - uDF
二极管导通时，限制了电容两端电压的增加：
D1、D2、D3 截止，uG 就是输入电压值
D2、D3 导通，uGh = VDD + uDF
D1 导通，uGL = - uDF
保护网络
+VDD
uY
uA
TP
D1
C1
C2
RS
TN
D2
D3
VSS
G

## Slide 69: 3.1 CMOS反相器
二、静态特性
1. 输入伏安特性：
MOS管是电压控制器件，输入电阻极高，静态情况下栅极不会有电流
当在和之间变化时，
当时，导通，从输入端径流入， 将随着的增加而急剧增加，输入特性中相应曲线反映了正向导通时的情况
当时，导通， 经从输入端流出，相应曲线部分的斜率为
+VDD
uO
uI
TP
D1
C1
C2
RS
TN
D2
D3
VSS
G

## Slide 70: 3.1 CMOS反相器
二、静态特性
1. 输入伏安特性：
输入特性反映的是输入保护网络的特性
当超过正常工作范围时，如果超过保护电路承受能力，那么反相器就会损坏
+VDD
uO
uI
TP
D1
C1
C2
RS
TN
D2
D3
VSS
G

## Slide 71: 3.1 CMOS反相器
二、静态特性
2. 输出伏安特性：
为低电平时，
  截止、导通，为高电平，带拉电流负载
  电流从经流出，供给负载
  负载是向反相器索取电流，形象地称之为拉电流负载（反相器能够输出的最大电流，称为带拉电流负载的能力）

## Slide 72: 3.1 CMOS反相器
二、静态特性
2. 输出伏安特性：
为高电平时，
  导通、截止，为低电平，带灌电流负载
  电流从经负载流入反相器
  负载电流是流入反相器的，形象地称之为灌电流负载（反相器能够吸收即允许灌入的最大电流，称为带灌电流负载的能力）

## Slide 73: 3.1 CMOS反相器
二、静态特性
2. 输出伏安特性：
电源电压不同，输出特性也不同
  减少时，和都会减小
  相应的的导电沟道会变窄，导通电阻会增加
  输出高电平会下降，输出低电平会上升，反相器带负载能力变差

## Slide 74: 3.1 CMOS反相器
二、静态特性
3. 电压传输特性：
iD
+VDD
B1
G1
D1
S1
+
uI
-
uO
TN
TP
B2
D2
S2
G2
VSS
A
B
C
D
E
F
UTN
VDD
UTH
UTP
UNL
UNH
AB段：， 截止、导通
，功耗极小
0
uO /V
uI /V
转折电压
：输入为低电平时的噪声容限
：输入为高电平时的噪声容限
噪声容限：指为规定值时，允许波动的最大范围。
BC段：， 、略下降
CD段：， 、均导通
DE / EF段：
与BC / AB段对应
的状态与之相反
：截止 导通； ：导通
CMOS反相器的比较大，接近，一般取
采用较高电源电压，噪声容限大

## Slide 75: 3.1 CMOS反相器
二、静态特性
4. 电流传输特性：
iD
+VDD
B1
G1
D1
S1
+
uI
-
uO
TN
TP
B2
D2
S2
G2
VSS
AB / EF段：
A
B
C
D
E
F
UTN
VDD
UTH
UTP
UNL
UNH
0
uO /V
uI /V
CD段：
阈值电压：
A
B
C
D
E
F
0
iD /mA
uI /V
UTH
电压传输特性
电流传输特性
总有一个截止
故
均导通，流过两管的漏级电流达到最大值

## Slide 76: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 77: 3.2 CMOS与非门、或非门、与门和或门
一、CMOS与非门
A B
TN1 TP1 TN2 TP2
Y
0 0
0 1
1 0
1 1
截
通
截
通
通
通
通
截
截
通
截
截
截
截
通
通
1
1
1
0
与非门
uA
+VDD
+10V
V
SS
T
P1
T
N1
T
P2
T
N2
A
B
Y
uB
uY
A
B
&
0
0
1
0
0
1
1
1
Y =
低电平：TP 导通，高电平：TN导通
看到达Y的通道开关。

## Slide 78: 3.2 CMOS与非门、或非门、与门和或门
一、CMOS与非门 工作原理
A
B
&
Y =
A B
TN1 TP1 TN2 TP2
Y
0 0
0 1
1 0
1 1
截
通
截
通
通
通
通
截
截
通
截
截
截
截
通
通
1
1
1
0
uA
+VDD
+10V
V
SS
T
P1
T
N1
T
P2
T
N2
A
B
Y
uB
uY
只要有一个为低电平0V，中就总有一个截止， 中就总有一个导通，一定为高电平
只有当同时为高电平10V时， 才会都导通， 才会都截止， 才会低电平

## Slide 79: 3.2 CMOS与非门、或非门、与门和或门
二、CMOS或非门
或非门
uA
+VDD
+10V
V
SS
T
P1
T
N1
T
N2
T
P2
A
B
Y
uB
uY
A B
TN1 TP1 TN2 TP2
Y
0 0
0 1
1 0
1 1
截
通
截
通
通
通
通
截
截
通
截
截
截
截
通
通
1
0
0
0
A
B
≥1
0
0
1
0
0
1
1
1
低电平：TP 导通，高电平：TN导通
分析电源和地到达Y的通道开关

## Slide 80: 3.2 CMOS与非门、或非门、与门和或门
二、CMOS或非门 工作原理
A B
TN1 TP1 TN2 TP2
Y
0 0
0 1
1 0
1 1
截
通
截
通
通
通
通
截
截
通
截
截
截
截
通
通
1
0
0
0
A
B
≥1
uA
+VDD
+10V
V
SS
T
P1
T
N1
T
N2
T
P2
A
B
Y
uB
uY
只要有一个为高电平10V，中就总有一个导通， 中就总有一个截止，一定为低电平
只有当同时为低电平0V时， 才会都截止， 才会都导通， 才会高电平

## Slide 81: 3.2 CMOS与非门、或非门、与门和或门
三、CMOS 与门、或门 1. 与门
A
B
&
Y
1
A
B
Y
&
+VDD
B1
G1
D1
S1
TN
TP
B2
D2
S2
G2
VSS
+VDD
V
SS
T
P1
T
N1
T
P2
T
N2
A
B

## Slide 82: 3.2 CMOS与非门、或非门、与门和或门
三、CMOS 与门、或门 2. 或门
Y
1
A
B
≥1
A
B
Y
≥1
+VDD
B1
G1
D1
S1
TN
TP
B2
D2
S2
G2
VSS
+VDD
V
SS
T
P1
T
N1
T
N2
T
P2
A
B

## Slide 83: 3.2 CMOS与非门、或非门、与门和或门
四、带缓冲的CMOS与非门、或非门
1. 基本电路的主要缺点
① 电路的输出特性不对称：
当输入状态不同时，输出等效电阻不同。
② 电压传输特性发生偏移，导致噪声容限下降。
2. 带缓冲的门电路
在原电路的输入端和输出端加反相器。
1
A
B
Y
与非门
或非门
同理
缓冲
或非门
与非门
缓冲
&
1
1

## Slide 84: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 85: 3.3 CMOS或非门和异或门
一、CMOS与或非门
1. 电路组成：
&
&
&
A
B
C
D
&
≥1
Y
A
B
C
D
Y
1
2. 工作原理：
由CMOS 基本电路(与非门和反相器)组成

## Slide 86: 3.3 CMOS或非门和异或门
二、CMOS异或门
1. 电路组成：
&
&
&
A
B
Y
2. 工作原理：
&
Y
A
B
=1
由CMOS 基本电路(4-与非门)组成

## Slide 87: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 88: 3.4 CMOS传输门、三态门和漏级开路门
一、CMOS传输门（TG门 – Transmission Gate）
(双向模拟开关 CD4016 )
1. 电路组成及符号：
C
I
O
/
u
u
O
I
/
u
u
TG
2. 工作原理：
TN、TP均导通，
TN、TP均截止，
导通电阻小(几百欧姆)
关断电阻大
( ≥ 109 )
①
②
传输门实际上是一种可以传送模拟信号的压控开关
当然也可以传送数字信号
③
TP
C
VSS
+VDD
I
O
/
u
u
O
I
/
u
u
TN

## Slide 89: 3.4 CMOS传输门、三态门和漏级开路门
二、CMOS三态门 CD4502
1. 电路组成
+VDD
V
SS
T
P2
T
N1
T
P1
A
Y
T
N2
1
2. 工作原理
Y 与上、下都断开
TP2、TN2 均截止
Y = Z(高阻态 — 非 1 非 0)
TP2、TN2 均导通
0
1
1
使能端
0
1
0
控制端低电平有效
(1 或 0)
3. 逻辑符号
或
Y
A
1
EN
Y
A
1
EN
EN
控制端高电平有效
①
②

## Slide 90: 3.4 CMOS传输门、三态门和漏级开路门
三、CMOS漏级开路门（OD门 – Open Drain）
1. 电路组成
B
A
&
1
+VDD
Y
B
G
D
S
TN
VSS
RD
外接
Y
A
B
&
符号
① 漏极开路，工作时必须外接电源和电阻
2. 主要特点
② 可以实现线与功能：
输出端用导线连接起来实现与运算
Y
C
D
&
P1
P2
+VDD
Y
RD
③ 可实现逻辑电平变换：
④ 带负载能力强。
+VDD

## Slide 91: CMOS电路产品系列、主要特点和使用中应注意的几个问题
一、CC4000 和 C000 系列集成电路
1. CC4000 系列：
符合国家标准，电源电压为 3  18 V，功能和外部引线排列与对应序号的国外产品相同
2. C000 系列：
早期集成电路，电源电压为 7  15 V，外部引线排列顺序与 CC4000 不同，用时需查阅有关手册
CMOS门是构成各种CMOS电路的基本单元，属于小规模集成电路
CMOS电路发展十分迅速，不仅SSI品种齐全，MSI、LSI、VLSI也是种类繁多，是目前应用最广泛的数字集成电路

## Slide 92: CMOS电路产品系列、主要特点和使用中应注意的几个问题
传输延迟时间 tpd
标准门 = 100 ns
HCMOS = 9ns
HCMOS: 54/74 系列
54/74 HC(带缓冲输出)
54/74 HCU(不带缓冲输出)
54/74 HCT(与 LSTTL 兼容)
二、高速 CMOS (HCMOS) 集成电路

## Slide 93: CMOS电路产品系列、主要特点和使用中应注意的几个问题
三、 CMOS 集成电路的主要特点
① 功耗极低。
MSI<=100 μW
② 电源电压范围宽。
CC4000 系列：VDD = 3 ~ 18 V
③ 抗干扰能力强。
输入端噪声容限 = 0.3VDD ~ 0.45VDD
④ 逻辑摆幅大。
⑤ 输入阻抗极高（电压控制的开关元件）。
⑥ 扇出能力强。
扇出系数：带同类门电路的个数，其大小
反映了门电路的带负载能力。
⑦ 集成度很高，温度稳定性好。
⑧ 抗辐射能力强。
⑨ 成本低。
CC4000系列：≥ 50个
≥

## Slide 94: CMOS电路产品系列、主要特点和使用中应注意的几个问题
四、 CMOS 集成电路使用中应注意的几个问题
1. 注意输入端的静电防护。
2. 注意输入电路的过流保护。
3. 注意电源电压极性。
5. 多余的输入端不应悬空。
6. 输入端外接电阻的大小不会引起输入电平的变化。
与门 、 与非门 ：接电源 或 与其他输入端并联
或门 、 或非门 ：接地 或 与其他输入端并联
多余输入端
的处理
思考原因？
4. 输出端不能和电源、地短接。
因为输入阻抗极高 （≥ 108 ）
故 输入电流  0 ，电阻上的压降  0。

## Slide 95: CMOS电路产品系列、主要特点和使用中应注意的几个问题
四、 CMOS 集成电路使用中应注意的几个问题
为了避免由于静电感应而损坏电路，焊接CMOS集成电路所使用的电烙铁必须良好接地，焊接时间不得超过5s。 最好使用20一25w内热式电将铁和502环氧助焊剂，必要时可使用插座。 在接通电源的情况下，不应装拆CMOS集成电路。
所有测试CMOS集成电路的仪器、仪表均应良好接地。如果是低阻信号源，应保证输入信号不超过CMOS集成电 路的电源电压范围(CXxX系列为7一l 5V，CC400D系列力3—18v) 。
如果输入信号一定要超过 CMOS电源电压范围，则应在输入端加一个限流电阻使输入电流不超过5mA，以避免CMOS集成电路内部的保护二极管不被 烧毁。 若信号源和CMOS集成电路用两组电源，先通CMOS电源，后接通信号源电源。关机时，先关信号源电源，后关CMOS电源。

## Slide 96: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 97: 4. TTL集成电路
TTL是一种通用的逻辑电路种类，可用于设计速度极快的开关网络
  但双极型晶体管的体积比MOS管要大的多，且TTL电路功耗较大，存在散热问题；因此，TTL一般不用于高集成度芯片的设计
  但TTL价格低廉且易于使用，在许多应用中仍然十分重要
（Transistor—Transistor Logic）
大多数TTL集成电路使用5V电源电压，通常用VCC表示

## Slide 98: 4.1 TTL反相器
一、电路组成及工作原理
+VCC(5V)
R1
uI
uo
4k
A
D1
T1
T2
T3
T4
D
R2
1.6k
R3
1k
R4
130
Y
输入级
中间级
输出级
D1 — 保护二极管
防止输入电压反向过低。
当 uI < - 0.5 ~ - 0.7 V 时，
D1 导通， uI 被钳制在 - 0.5 ~ - 0.7 V，不可能继续下降
1. 电路组成
因为 D1 只起保护作用，不参加逻辑判断，为了便于分析，今后在有些电路中将省去

## Slide 99: 4.1 TTL反相器
2. 工作原理
+VCC(5V)
R1
uI
uo
4k
A
T1
T2
T3
T4
D
R2
1.6k
R3
1k
R4
130
Y
0V
因为：T1 处于饱和状态，其集电极电位
无法使 T2 和 T4 的发射结导通
T1 深度饱和
所以：T2 、 T4截止，iC1 = 0
RL
拉电流
T3 、 D 导通
0V
3.6V
0V
0.7V
0V
负载的等效电阻
iC1
5V
则
①

## Slide 100: 4.1 TTL反相器
+VCC(5V)
R1
uI
uo
4k
A
T1
T2
T3
T4
D
R2
1.6k
R3
1k
R4
130
Y
因为 : u1E> u1B > u1C ，即
发射结反偏
集电结正偏
4.3V
3.6 V
1.4V
0.7V
2.1V
②
T1 倒置放大状态,发射结反偏，集电结正偏
T2 饱和，T3 的基极电位最多为T2的饱和电压加T4的正向电压。致使T3和D截止。
而这时，因为IC4=0，T4 处于饱和导通
uO = UCES4 ≤ 0.3V
1V
0.3V
0.3
uI/V
uO/V
0
3.6
3.6
0.3
则
所以

## Slide 101: 4.1 TTL反相器
+VCC(5V)
R1
uI
uo
4k
A
T1
T2
T3
T4
D
R2
1.6k
R3
1k
R4
130
Y
一、电路组成及工作原理
常用的状态表示反相器的工作状态
  当截止时，反相器处在截止或关断状态，输出为高电平
  当饱和导通时，反相器处在导通状态，输出为低电平

## Slide 102: 4.1 TTL反相器
二、静态特性
输入短路电流
1. 输入伏安特性：
1
iI
+VCC
+5 V
uI
+
-
uo
T1
iI
uI
+
-
be2
be4
+VCC
+5 V
R1
4k
I
V
/
u
I
mA
/
i
0
1
2
-1
IS
I
IL
I
UIL
UIH
IH
I
低电平输入电流
高电平输入电流
(或输入端漏电流)
倒置放大三极管的β值很小
+VCC(5V)
R1
uI
uo
4k
A
D1
T1
T2
T3
T4
D
R2
1.6k
R3
1k
R4
130
Y

## Slide 103: 4.1 TTL反相器
二、静态特性
2. 输入负载特性： （无外加电压时）
即：当 Ri 为 2.5 k 以上电阻时，
输入由低电平变为高电平
1
+VCC
+5V
uI
+
-
uo
Ri
T1
iB1
uI
+
-
be2
be4
+VCC
+5 V
R1
4k
Ri
Ri/ 
0
2
6
4
1
2
uI / V
T2、T4饱和导通
Ri = Ron — 开门电阻（2.5 kΩ）
Ron
T2、T4 截止
Ri = Roff — 关门电阻（< 0.7 k）
即：当 Ri 为 0 .7 k 以下电阻时 ,
输入端相当于低电平。
Roff
0.7 V
1.4 V

## Slide 104: 4.1 TTL反相器
二、静态特性
3. 输出特性：
uO
1
+ VCC
+ 5 V
uI
+
-
+
-
iO
uO / V
iO /mA
0
10
20
30
-10
-20
-30
1
2
3
在输出为低电平条件下，带灌电流负载能力 IOL 可达 16 mA
0.3V
受功耗限制，带拉电流负载能力 IOH 一般为 - 400 A
3.6V
注意：
可以看到，在达到标准输出电平时，输出电流最小，Io增大，将带来电平的漂移。
输出短路电流 IOS 可达 - 33 mA，将造成器件过热烧毁 ，故门电路输出端不能接地！！！
+VCC(5V)
R1
uI
uo
4k
A
D1
T1
T2
T3
T4
D
R2
1.6k
R3
1k
R4
130
Y

## Slide 105: 4.1 TTL反相器
二、静态特性
4. 电压传输特性：
+VCC(5V)
R1
uI
uo
4k
A
D1
T1
T2
T3
T4
D
R2
1.6k
R3
1k
R4
130
Y
1
+VCC
+5V
uI
+
-
uO
+
-
A
B
0
uO /V
uI /V
1
2
3
4
1
2
3
4
AB 段：
uI < 0.5 V ，
uB1< 1.3 V
T2 /T4 截止, T3 /D 导通
截止区
3.6V
BC 段：
T2 开始导通(放大区)
T4 仍截止
C
线性区
D
转折区
E
饱和区
0.3V
CD 段：
反相器的 阈值电压(或 门槛电压)
DE 段：
uI > 1.4 V
T2 /T4 饱和导通,T3 /D 截止
uO = UOL ≤ 0.3 V
阈值电压

## Slide 106: 4.1 TTL反相器
二、静态特性
4. 电压传输特性：
+VCC(5V)
R1
uI
uo
4k
A
D1
T1
T2
T3
T4
D
R2
1.6k
R3
1k
R4
130
Y
1
+VCC
+5V
uI
+
-
uO
+
-
A
B
0
uO /V
uI /V
1
2
3
4
1
2
3
4
截止区
3.6V
C
线性区
D
转折区
E
饱和区
0.3V
阈值电压
阈值电压所对应的是电压传输特性转折区的中心点
  常把当做决定反相器输出端状态的关键值
  时，反相器是关断的，输出端为高电平，
  时，反相器是开通的，输出端为低电平，

## Slide 107: 4.1 TTL反相器
二、静态特性
4. 电压传输特性：输入端噪声容限
在TTL电路中，标准低电平值是0.3V，标准高电平值是3.6V
  当偏离0.3V上升时，并不立即下降；当偏离3.6V下降时，也不立即上升
  在数字电路中，即使有噪声电压出现在输入端，叠加在输入信号的高、低电平上，只要噪声电压的幅度不超过允许的界限，输出端的逻辑状态就不会受到影响
  这个不允许超过的界限称为“噪声容限”，其越大则抗干扰能力越强
1
+VCC
+5V
uI
+
-
uO
+
-
A
B
0
uO /V
uI /V
1
2
3
4
1
2
3
4
截止区
3.6V
C
线性区
D
转折区
E
饱和区
0.3V

## Slide 108: 4.1 TTL反相器
二、静态特性
4. 电压传输特性：级联门时输入端噪声容限
uI
uO
1
G1
G2
1
输出高电平
典型值 = 3.6 V
输出低电平
典型值 = 0.3 V
输入高电平
典型值 = 3.6 V
输入低电平
典型值 = 0.3 V
UNH —允许叠加的负向噪声
电压的最大值
G2 输入高电平时的噪声容限UNH：
UNL —允许叠加的正向
噪声电压的最大值
G2 输入低电平时的噪声容限UNH：

## Slide 109: 4.1 TTL反相器
三、动态特性
传输延迟时间
1
uI
uO
50%Uom
50%Uim
t
uI
0
t
uO
0
Uim
Uom
tPHL — 输出电压由高到
低时的传输延迟
时间。
tpd — 平均传输延迟时间
tPLH — 输出电压由低到
高时的传输延迟
时间。
tPHL
tPLH
典型值： tPHL= 8 ns , tPLH= 12 ns
最大值： tPHL= 15 ns , tPLH= 22 ns

## Slide 110: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 111: 4.2 TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
一、TTL与非门
+VCC
+5V
R1
4k
A
D2
T1
T2
T3
T4
D
R2
1.6k
R3
1k
R4
130
Y
输入级
中间级
输出级
D1
B
T1 — 多发射极三极管
e1
e2
b
c
等效电路：
多射极
晶体管

## Slide 112: 4.2 TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
一、TTL与非门
+VCC
+5V
R1
4k
A
D2
T1
T2
T3
T4
D
R2
1.6k
R3
1k
R4
130
Y
输入级
中间级
输出级
D1
B
1. A、B 只要有一个为 0
0.3V
1V
T2 、 T4截止
5V
T3 、 D 导通
3.6V
1V

## Slide 113: 4.2 TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
一、TTL与非门
2. A、B 均为 1
理论：
实际：
T2 、 T4 导通
T3 、 D 截止
uO = UCES4 ≤ 0.3V
+VCC
+5V
4k
A
D2
T1
T2
T3
T4
D
1.6k
1k
130
Y
输入级
中间级
输出级
D1
B
R1
R2
R3
R4
3.6V
3.6V
4.3V
2.1V
RL
+VCC
0.7V
1V
0.3V

## Slide 114: 4.2 TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
一、TTL与非门
+VCC
+5V
R1
4k
A
D2
T1
T2
T3
T4
D
R2
1.6k
R3
1k
R4
130
Y
输入级
中间级
输出级
D1
B
整理结果：
1
1
1
0
A
B
Y
0
0
0
1
1
0
1
1
与非门
A
B
&

## Slide 115: 4.2 TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
二、TTL或非门
+VCC
+5V
R1
A
D1
T1
T2
T3
T4
D
R2
R3
R4
Y
R1
B
D1
T1
T2
输入级
中间级
输出级
1. A、B只要有一个为 1
T2 、 T4 饱和
T3 、 D 截止
uO = 0.3V，Y = 0
2.1V
1V
0.3V
3.6V
0.3V

## Slide 116: 4.2 TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
二、TTL或非门
iB1
+VCC
+5V
R1
A
D1
T1
T2
T3
T4
D
R2
R3
R4
Y
R1
B
D1
T1
T2
i B1
输入级
中间级
输出级
5V
1V
1V
3.6V
2. A、B 均为 0
iB1、i B1分别流入T1、T1 的发射极
T2 、 T2均截止
则 T4 截止
T3 、 D 导通
0.3 V
0.3 V

## Slide 117: 4.2 TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
二、TTL或非门
+VCC
+5V
R1
A
D1
T1
T2
T3
T4
D
R2
R3
R4
Y
R1
B
D1
T1
T2
输入级
中间级
输出级
整理结果：
1
0
0
0
A
B
Y
0
0
0
1
1
0
1
1
或非门
A
B
≥1
其它逻辑门原理相似。

## Slide 118: 第三章 门电路
半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性
  半导体二极管的开关特性
  半导体三极管的开关特性
  MOS管的开关特性
分立元器件门电路
  二极管与门和或门
  三极管非门（反相器）
CMOS集成门电路
  CMOS反相器
  CMOS与非门、或非门、与门和或门
  CMOS与或非门和异或门
  CMOS传输门、三态门和漏级开路门
TTL集成门电路
  TTL反相器
  TTL与非门、或非门、与门、或门、与或非门和异或门
  TTL集电极开路门和三态门

## Slide 119: 4.3 TTL集电极开路门和三态门
一、TTL集电极开路门 -- OC 门 (Open Collector Gate)
+VCC
+5V
R1
A
D2
T1
T2
T4
R2
R3
Y
D1
B
1. 电路组成及符号：
+V CC
RC
外
接
Y
A
B
&
+V CC
RC
OC 门必须外接负载电阻
和电源才能正常工作。
2. OC 门的主要特点：
可以线与连接
V CC 根据电路
需要进行选择

## Slide 120: 4.3 TTL集电极开路门和三态门
一、TTL集电极开路门 -- OC 门 (Open Collector Gate)
OC门的输出端可以并联，指的是2个OC门的输出不再接入与门，直接串连挂在一起。当其中一个输入端是低电平，输出就是高电平，只有两个输入都是高电平时，输出才是低电平
这相当于与的逻辑关系.这个与逻辑的关系是在输出线上实现的，称为线与
在标准TTL系列的推挽输出级是不允许输出端并联的
如果一个门高电平，另一个门低电平，低电平的门电阻很小，导致高电平拉出的电流过大，使得输出电压介于高低电平之间，这是不允许的。同时，也有烧坏门电路的可能
对于OC门来说，线与时，输出门处于低电平时，灌入开态管子的电流由上拉电阻和Vcc决定，设计好，就不会出现电流太大，电平不定的情况。

## Slide 121: 4.3 TTL集电极开路门和三态门
一、TTL集电极开路门 -- OC 门 (Open Collector Gate)
线与连接举例：
+VCC
A
T1
T2
T4
Y1
B
+VCC
C
T1
T2
T4
Y2
D
+V CC
RC
+V CC
RC
Y1
A
B
&
G1
Y2
C
D
&
G2
线与
Y
Y

## Slide 122: 4.3 TTL集电极开路门和三态门
二、TTL输出三态门 – TSL门 (Three-State Logic)
(1) 电路组成
1. 电路组成及其工作原理
+VCC
+5V
R1
A
T1
T2
T3
T4
D
R2
R3
R4
Y
B
1
D3
使能端
② 使能端高电平有效
1
EN
Y
A
&
B
EN
Y
A
&
B
EN
EN
① 使能端低电平有效

## Slide 123: 4.3 TTL集电极开路门和三态门
二、TTL输出三态门 – TSL门 (Three-State Logic)
以使能端低电平有效为例：
（2）工作原理
P
Q
P = 1（高电平）
电路处于正常工作状态：
D3 截止
（Y = 0 或 1）
+VCC
+5V
R1
A
T1
T2
T3
T4
D
R2
R3
R4
Y
B
1
D3
P = 0 (低电平)
D3 导通
T1的发射结导通， T2 、T4截止
uQ ≤ 1 V
T3、D 截止
输出端与上、下均断开
高阻态，记做 Y = Z
使能端
可能输出状态：
0、1 或高阻态

## Slide 124: 4.3 TTL集电极开路门和三态门
二、TTL输出三态门 – TSL门 (Three-State Logic)
2. 应用举例：
(1) 用做多路开关
Y
A1
1
EN
1
EN
A2
1
G1
G2
使能端
1
0
禁止
使能
0
1
使能
禁止

## Slide 125: 4.3 TTL集电极开路门和三态门
二、TTL输出三态门 – TSL门 (Three-State Logic)
禁止
使能
A1
1
EN
1
EN
A2
1
G1
G2
0
1
(2) 用于信号双向传输
1
0
使能
禁止
2. 应用举例：

## Slide 126: 4.3 TTL集电极开路门和三态门
二、TTL输出三态门 – TSL门 (Three-State Logic)
2. 应用举例：
(3) 构成数据总线
EN
1
EN
1
EN
1
…
G1
G2
Gn
A1
A2
An
数据总线
注意：
任何时刻，只允许一个三态门使能，
其余为高阻态。
0
1
1
…
1
0
1
…
1
1
0
…

## Slide 127: 第三章 小结
一、半导体二极管、三极管和 MOS 管
是数字电路中的基本开关元件，一般都工作在开关状态
1. 半导体二极管：
是不可控的，利用其开关特性可构成二极管与门和或门。
2. 半导体三极管：
是一种用电流控制且具有放大特性的开关元件， 利用三极管的饱和导通与截止特性可构成 非门 和其它 TTL 集成门电路
3. MOS管：
是一种具有放大特性的由电压控制的开关元件，利用 N 沟道 MOS 管和 P 沟道 MOS 管可构成CMOS 反相器和其它 CMOS 集成门电路

## Slide 128: 第三章 小结
二、分立元件门电路
主要介绍了由半导体二极管、三极管和 MOS 管构成的与门、或门和非门。
虽然，分立元件门电路不是本章的重点，但是通过对这些电路的分析，可以体会到与、或、非三种最基本的逻辑运算，是如何用半导体电子电路实现的，这将有助于后面集成门电路的学习。

## Slide 129: 第三章 小结
三、集成门电路 — 本章重点
主要介绍了 CMOS 和 TTL 集成门电路，重点应放在它们的输出与输入之间的逻辑特性和外部电气特性上。
1. 逻辑特性（逻辑功能）：
普通功能 — 与门、或门、非门、与非门、或非门、与或非
门和异或门。
特殊功能 — 三态门、OC门、OD门和传输门。
2. 电气特性：
静态特性 — 主要是输入特性、输出特性和传输特性。
动态特性 — 主要是传输延迟时间的概念。

## Slide 130: 第三章 小结
四、集成门电路使用中应注意的几个问题
TTL
CMOS
分类
工作电源
VCC = 5 V
VDD = 3  18 V
输出电平
UOL= 0.3 V UOH = 3.6 V
UOL  0 V UOH  VDD
UTH = 0.5 VDD
UTH = 1.4 V
阈值电压
输入端串
接电阻Ri
当 Ri > Ron（2.5 k ）
输入由 0 → 1
在一定范围内，Ri的改
变不会影响输入电平
输入端
悬空
即 Ri = 
输入为 “1”
不允许
多余输入
端的处理
1. 与门、与非门接电源；或门、或非门接地。
2. 与其它输入端并联。

## Slide 131: 第三章 作业
  教材：《数字电子技术基础简明教程（第四版）》
习题：2.4，2.7，2.8，2.12，2.13，2.15

## Slide 132
THE END