## Slide 1
《数字电路与微机系统》--《数字电路》部分
第四章 组合逻辑电路
王志
南京大学

## Slide 2: 概述 1. 组合逻辑电路的特点
= F0（I0、I1…, In - 1）
= F1（I0、I1…, In - 1）
= F1（I0、I1…, In - 1）
1. 逻辑功能特点
电路在任何时刻的输出状态只取决于当前时刻的输入状态，而与之前的状态无关。
2. 电路结构特点
(1) 输出、输入之间没有反馈延迟电路
(2) 不包含记忆性元件(触发器)，仅由门电路构成
I0
I1
In-1
Y0
Y1
Ym-1
组合逻辑
电路
备注：门电路也是组合电路，因其功能和结构简单，当做基本逻辑单元处理

## Slide 3: 概述 组合逻辑电路
2. 组合电路逻辑功能的表示方法
真值表，卡诺图，逻辑表达式，时间图(波形图)
3. 组合电路分类
① 按逻辑功能划分：
加法器 比较器 编码器 译码器
数据选择器和分配器 只读存储器
② 按开关元件划分：
CMOS TTL
③ 按集成度划分：
SSI MSI LSI VLSI

## Slide 4: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 5: 1.1 组合电路的基本分析方法
一、分析方法
由给定组合电路的逻辑图出发，分析其逻辑功能所要遵循的基本步骤
逻辑图
逻辑表达式
化简
真值表
说明功能
分析目的：
① 确定输入变量不同取值时功能是否满足要求；
③ 得到输出函数的标准与或表达式，以便用 MSI、LSI 实现；
④ 得到其功能的逻辑描述，以便进行含该电路的系统分析。
② 变换电路的结构形式(如：与或 与非-与非)；

## Slide 6: 1.1 组合电路的基本分析方法
二、分析举例
[例] 分析图中所示电路的逻辑功能
表达式
真值表
A B C
Y
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
A B C
Y
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1
1
0
0
0
0
0
0
功能
判断输入信号极性是否相同的电路
A
B
C
&
&
≥1
[解]

## Slide 7: 1.1 组合电路的基本分析方法
[例 4. 1. 1] 分析图中所示电路的逻辑功能，输入信号A、B、C、D是一组二进制代码。
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
A
B
C
D
Y
[解]
(1) 逐级写输出函数的逻辑表达式
W
X

## Slide 8: 1.1 组合电路的基本分析方法
[例 3. 1. 1] 分析图中所示电路的逻辑功能，输入信号A、B、C、D是一组二进制代码。
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
A
B
C
D
Y
W
X
[解]
(2) 化简

## Slide 9: 1.1 组合电路的基本分析方法
[例 3. 1. 1] 分析图中所示电路的逻辑功能，输入信号A、B、C、D是一组二进制代码。
(3) 列真值表
A B C D
A B C D
Y
Y
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) 功能说明：
当输入四位代码中 1 的个数为奇数时输出为 1，为偶数时输出为 0 — 检奇电路。
[解]

## Slide 10: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 11: 1.2 组合电路的基本设计方法
一、设计方法
逻辑抽象
列真值表
写表达式
化简或变换
画逻辑图
逻辑抽象：
① 根据因果关系确定输入、输出变量
② 状态赋值 — 用 0 和 1 表示信号的不同状态
③ 根据功能要求列出真值表
根据所用元器件(分立元件 或 集成芯片)的情况将函数式进行化简或变换。
根据最简式画出逻辑图
化简或变换：

## Slide 12: 1.2 组合电路的基本设计方法
① 设定变量：
二、 设计举例
[例 4. 1. 2] 设计一个表决电路，要求输出信号的电平与三个输入信号中的多数电平一致。
[解]
输入 A、B、C ， 输出 Y
② 状态赋值：
A、B、C = 0 表示 输入信号为低电平
Y = 0 表示 输入信号中多数为低电平
(1) 逻辑抽象
A、B、C = 1 表示 输入信号为高电平
Y = 1 表示 输入信号中多数为高电平

## Slide 13: 1.2 组合电路的基本设计方法
③ 列真值表
(2)写输出表达式并化简
最简与或式
最简与非-与非式
A
B
C
Y
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
0
0
1
0
1
1
1

## Slide 14: 1.2 组合电路的基本设计方法
(3) 画逻辑图
— 用与门和或门实现
A
B
Y
C
&
&
≥1
&
— 用与非门实现
&

## Slide 15: 1.2 组合电路的基本设计方法
[例] 设计一个监视交通信号灯工作状态的逻辑电路。正常情况下，红、黄、绿灯只有一个亮，否则视为故障状态，发出报警信号，提醒有关人员修理。
[解] (1)逻辑抽象
输入变量：
1 -- 亮
0 -- 灭
输出变量：
R（红）
Y（黄）
G（绿）
Z（有无故障）
1 -- 有
0 -- 无
列真值表
R Y G
Z
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1
0
0
1
0
1
1
1
(2)卡诺图化简
R
YG
0
1
00
01
11
10
1
1
1
1
1

## Slide 16: 1.2 组合电路的基本设计方法
(3) 画逻辑图
&
1
&
&
&
1
1
≥1
R
G
Y
Z

## Slide 17: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 18: 2.1 加法器
一、半加器和全加器
1. 半加器（Half Adder）
两个 1 位二进制数相加,结果有两个，“半加和” 与“半加进位”，不考虑低位进位的称为半加器。
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
1 0
1 0
0 1
真
值
表
函数式
Ai+Bi = Si (和)  Ci (进位)
加减乘除都可以通过加法实现
加法器是数字电路中实现运算功能的核心单元器件

## Slide 19: 2.1 加法器
逻
辑
图
曾
用
符
号
国
标
符
号
半加器（Half Adder）
Si
&
Ai
Bi
=1
Ci
Σ
CO
Si
Ai
Bi
Ci
HA
Si
Ai
Bi
Ci
函
数
式

## Slide 20: 2.1 加法器
2. 全加器（Full Adder）
两个 1 位二进制数相加，考虑低位进位。
Ai + Bi + Ci -1 ( 低位进位 )
= Si ( 和 )  Ci ( 向高位进位 )
1 0 1 1
--- A
1 1 1 0
--- B
+
--- 低位进位
1
0
0
1
0
1
1
1
1
真
值
表
标准
与或式
A B Ci-1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Si
Ci
A B Ci-1
Si
Ci
0 0
1 0
1 0
0 1
1 0
0 1
0 1
1 1
--- S
高位进位←
0

## Slide 21: 2.1 加法器
卡诺图
全加器（Full Adder）
A
BC
0
1
00
01
11
10
1
1
1
1
Si
A
BC
0
1
00
01
11
10
1
1
1
1
Ci
圈 “ 0 ”
最简与或式
圈 “ 1 ”

## Slide 22: 2.1 加法器
逻辑图
(a) 用与门、或门和非门实现
曾用符号
国标符号
Σ
CO
CI
Si
Ai
Bi
Ci-1
Ci
FA
Si
Ai
Bi
Ci-1
Ci
&
&
&
&
&
&
&
≥1
1
1
1
Ai
Si
Ci
Bi
Ci-1
≥1

## Slide 23: 2.1 加法器
(b) 用与或非门和非门实现
&
≥1
&
≥1
1
1
1
Ci
Si
Ai
Bi
Ci-1

## Slide 24: 2.1 加法器
3. 集成全加器
TTL：74LS183 双保留进位全加器
CMOS：C661，
双全加器
74LS183
VCC
2Ai
2Bi
2Ci-1
2Ci
2Si
VCC
2A
2B
2CIn
2COn+1
2F
1A
1B
1CIn
1F
GND
1Ai
1Bi
1Ci-1
1Si
地
1Ci
1 2 3 4 5 6 7
14 13 12 11 10 9 8
C661
VDD
2Ai
2Bi
2Ci-1
1Ci
1Si
2Si
1Ci-1
2Ci
1Ai
1Bi
VSS
这种双全加器具有独立的全加和与进位输出
  即可将每个全加电路单独使用，又可将一个全加器的进位输出端与另一个全加器的进位输入端连接起来，组成2位串行加法器
  级联方便，使用十分灵活

## Slide 25: 2.1 加法器
二、加法器（Adder）
实现多位二进制数相加的电路
1. 4 位串行进位加法器
特点：
电路简单，连接方便
速度低 = 4 tpd
tpd — 1位全加器的平均
传输延迟时间
C0
S0
B0
A0
C0-1
CO
S
CI
C1
S1
B1
A1
CO
S
CI
C2
S2
B2
A2
CO
S
CI
C3
S3
B3
A3
CO
S
CI

## Slide 26: 2.1 加法器
2. 超前进位加法器
作加法运算时，总进位信号由输入二进制数直接产生。
…
特点
优点：速度快
缺点：电路比较复杂
应用举例
8421 BCD 码→ 余 3 码

## Slide 27: 2.1 加法器
逻辑结构示意图
集成芯片
CMOS：CC4008
TTL：74283 74LS283
超前进位电路
Σ
S3
Σ
S2
Σ
S1
Σ
S0
C3
A3
B3
A2
B2
A1
B1
A0
B0
C0-1
CI
CI
CI
CI

## Slide 28: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 29: 2.2 数值比较器
一、1 位数值比较器
0 0
0 1
1 0
1 1
0 1 0
0 0 1
1 0 0
0 1 0
真
值
表
函数式
逻辑图
— 用与非门
和非门实现
Ai Bi
Li Gi Mi
Li
( A > B )
Gi
( A = B )
Mi
( A < B )
= Ai ⊙ Bi
1位
比较器
Ai
Bi
Ai
&
1
&
1
&
Bi
Mi
Gi
Li

## Slide 30: 2.2 数值比较器
二、4 位数值比较器
A = A3A2A1A0
A > B
L = 1
A = B
M = 1
A < B
G = 1
真值表
比 较 输 入 |  |  |  | 输 出 |  | 
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | L | G | M
> |  |  |  | 1 | 0 | 0
= | > |  |  | 1 | 0 | 0
= | = | > |  | 1 | 0 | 0
= | = | = | > | 1 | 0 | 0
= | = | = | = | 0 | 1 | 0
< |  |  |  | 0 | 0 | 1
= | < |  |  | 0 | 0 | 1
= | = | < |  | 0 | 0 | 1
= | = | = | < | 0 | 0 | 1
B = B3B2B1B0
L
G
M
4位数值比较器
A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0

## Slide 31: 2.2 数值比较器
&
&
1
&
1
&
&
1
&
1
&
&
1
&
1
&
≥1
≥1
&
1
&
1
&
≥1
≥1
M
L
G
A2
A1
B3
A3
B2
B1
B0
≥1
A0
G = (A3⊙B3)(A2⊙B2)
(A1⊙B1)(A0⊙B0)
4 位数值比较器
M = A3B3+ (A3⊙B3) A2B2
+ (A3⊙B3)(A2⊙B2) A1 B1+
(A3⊙B3)(A2⊙B2)(A1⊙B1)
A0B0
L = M+G
1 位数值比较器
Ai
Mi
Bi
Ai⊙Bi
AiBi
Li
Gi
AiBi
&
1
&
1
&
L由M，G获得

## Slide 32: 2.2 数值比较器
比 较 输 入 |  |  |  | 级 联 输 入 |  |  | 输 出 |  | 
A3B3 | A2B2 | A1B1 | A0B0 | A<B | A=B | A>B | FA < B | FA = B | FA > B
> |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
= | > |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
= | = | > |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
= | = | = | > |  |  |  | 0 | 0 | 1
= | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
= | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
= | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
< |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
= | < |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
= | = | < |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
= | = | = | < |  |  |  | 1 | 0 | 0
4 位集成数值比较器的真值表
级联输入：供扩展使用，一般接低位芯片的比较输出，即接低位芯片的 FA < B 、 FA = B 、 FA > B 。

## Slide 33: 2.2 数值比较器
级
联
输
入
集成数值比较器
74LS85 (TTL)
74LS85
A<B
A=B
A>B
74LS85
A<B
A=B
A>B
VCC A3 B2 A2 A1 B1 A0 B0
B3 A<B A=B A>B FA>B FA=B FA<B地
1 2 3 4 5 6 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9
7485 74LS85
比较输出
1
扩展：
两片 4 位数值比较器
→ 8 位数值比较器
低位比较结果
高位比较结果
FA<B FA=B FA>B
FA<B FA=B FA>B
B7 A7 B6 A6 B5 A5 B4 A4
B3 A3 B2 A2 B1 A1 B0 A0

## Slide 34: 2.2 数值比较器
CMOS 芯片设置 A > B 只是为了电路对称，不起判断作用
L是由G和M的值获得的，不是逐位比较获得，TTL是逐位比较获得
B7 A7 B6 A6 B5 A5 B4 A4
FA<B FA=B FA>B
CC14585
A<B
A=B
A>B
B3 A3 B2 A2 B1 A1 B0 A0
FA<B FA=B FA>B
CC14585
A<B
A=B
A>B
集成数值比较器
CC15485(CMOS)
扩展：
两片4 位→ 8 位
VDDA3 B3 FA>B FA<B B0 A0 B1
B2 A2 FA=B A>BA< BA=BA1VSS
1 2 3 4 5 6 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9
CC14585 C663
1
低位比较结果
高位比较结果
1

## Slide 35: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 36: 3.1 编码器
编码：
用文字、符号或者数字表示特定对象状态的过程（用二进制代码表示不同事物）
二进制编码器
二—十进制编码器
分类：
普通编码器
优先编码器
2n→n
10→4位
或
Y1
I1
编 码 器
Y2
Ym
I2
In
编码输出
信息输入
编 码 器 框 图

## Slide 37: 3.1 编码器

## Slide 38: 3.1 编码器

## Slide 39: 3.1 编码器

## Slide 40: 3.1 编码器
一、二进制编码器
用 n 位二进制代码对 N = 2n 个信号进行编码的电路
3 位二进制编码器(8 线- 3 线)
编码表
函数式
Y2 = I4 + I5 + I6 + I7
Y1 = I2 + I3+ I6 + I7
Y0 = I1 + I3+ I5 + I7
输
入
编码输
出
I0  I7 是一组互相排斥的输入变量，任何时刻只能有一个端输入有效信号。
输 入
输 出
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Y2 Y1 Y0
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
3 位
二进制
编码器
I0
I1
I6
I7
Y2
Y1
Y0
I2
I4
I5
I3

## Slide 41: 3.1 编码器
函数式
逻辑图
— 用或门实现
— 用与非门实现
Y0 Y1 Y2
≥1
≥1
≥1
I7 I6 I5 I4
I3I2
I1I0
&
&
&
Y0 Y1 Y2

## Slide 42: 3.1 编码器
优先编码：
允许几个信号同时输入，但只对优先级别最高
的进行编码。优先顺序：I7  I0
编码表
输 入 | 输 出
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 | Y2 Y1 Y0
1        | 1 1 1
0 1       | 1 1 0
0 0 1      | 1 0 1
0 0 0 1     | 1 0 0
0 0 0 0 1    | 0 1 1
0 0 0 0 0 1   | 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1  | 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0
函数式
2. 3 位二进制优先编码器

## Slide 43: 3.1 编码器
输入
输出
为原
变量
逻
辑
图
输入
输出
为反
变量
（缓
冲器）
Y2
Y1
Y0
≥1
≥1
≥1
&
&
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0

## Slide 44: 3.1 编码器
用 4 位二进制代码对 0 ~ 9 十个信号进行编码的电路。
1. 8421 BCD 编码器
2. 8421 BCD 优先编码器
3. 集成 10线 -4线优先编码器
（74147 74LS147）
三、几种常用编码
1. 二-十进制编码
8421 码 余 3 码 2421 码
5211 码 余 3 循环码 右移循环码
循环码（反射码或格雷码）
ISO码
ANSCII（ASCII）码
二、二-十进制编码器
2. 其他
二-十进制
编码器
I0
I2
I4
I6
I8
I1
I3
I5
I7
I9
Y0
Y1
Y2
Y3

## Slide 45: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 46: 3.2 译码器
编码的逆过程，将二进制代码翻译为原来的含义
一、二进制译码器(Binary Decoder)
输入 n 位二进制代码
如： 2 线 — 4 线译码器
3 线 — 8 线译码器
4 线 — 16 线译码器
A0
Y0
A1
An-1
Y1
Ym-1
二进制
译码器
…
…
输出 m 个
信号 m = 2n

## Slide 47: 3.2 译码器
1. 3位二进制译码器 ( 3 线 – 8 线)
真值表
函数式
A0
Y0
A1
A2
Y1
Y7
3 位
二进制
译码器
…
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

## Slide 48: 3.2 译码器
3 线 - 8 线译码器逻辑图
0
0
0
— 输出低电平有效-负逻辑
工作原理：
1
1
1
1
1
1
0
1
&
Y7
&
Y6
&
Y5
&
Y4
&
Y3
&
Y2
&
Y1
&
Y0
A2
A2
A1
A1
A0
A0
1
1
1
1
1
1
A2
A1
A0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 49: 3.2 译码器
2. 集成 3 线 – 8 线译码器 -- 74LS138
引脚排列图
功能示意图
输入选通控制端
芯片禁止工作0,1, x
芯片正常工作 1,0 0
VCC
地
1
3
2
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Y7
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A0
A1
A2
STB
STC
STA
Y7

## Slide 50: 3.2 译码器
3. 二进制译码器的级联
两片3 线 – 8 线
4 线-16 线
Y0
Y7
Y8
Y15
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
STB
STC
STA
高位
Y7
A0
A1
A2
A3
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
STB
STC
STA
低位
Y7
1
0
工作
禁止
有输出
无输出
1
禁止
工作
无输出
有输出
0  7
8  15

## Slide 51: 3.2 译码器
三片 3 线- 8 线
5 线 - 24 线
（1）（2）（3）
输 出
工 禁 禁
禁 工 禁
禁 禁 工
0 0
0 1
1 0
1 1
禁 禁 禁
全为 1
74LS138 (1)
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
STB
STC
STA
Y0
Y7
Y7
74LS138 (3)
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
STB
STC
STA
Y16
Y7
Y23
74LS138 (2)
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
STB
STC
STA
Y8
Y7
Y15
A0
A1
A2
A3
A4
……
……
……
1

## Slide 52: 3.2 译码器
功能特点：
输出端提供全部最小项
电路特点：
与门(原变量输出)
与非门(反变量输出)
4. 二进制译码器的主要特点
二、二-十进制译码器
(Binary-Coded Decimal Decoder)
将 BCD 码翻译成对应的十个输出信号
集成 4 线 –10 线译码器：
7442 74LS42

## Slide 53: 3.2 译码器
半导体显示(LED)
液晶显示(LCD)
共阳极
每字段是一只
发光二极管,顺时针定义发光段。
三、显示译码器
数码显示器 CD4511，74LS246,247,248,249
a
e
b
c
f
g
d
a
b
c
d
e
f
g
R
+ 5 V
Ya
A3
A2
A1
A0
+VCC
+VCC
显示
译码器
共阳
Yb
Yc
Yd
Ye
Yf
Yg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
— 低电平驱动
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

## Slide 54: 3.2 译码器
共阴极
a
b
c
d
e
f
g
R
+5 V
Ya
A3
A2
A1
A0
+VCC
显示
译码器
共阴
Yb
Yc
Yd
Ye
Yf
Yg
— 高电平驱动
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
a
e
b
c
f
g
d

## Slide 55: 3.2 译码器
驱动共阴极数码管的电路
— 输出高电平有效
Ya
Yb
Yc
Yd
Ye
Yf
Yg
A3
A2
A1
A0
≥1
≥1
1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
1
1
1

## Slide 56: 3.2 译码器
驱动共阳极数码管的电路
A3
A2
A1
A0
Ya
Yb
Yc
Yd
Ye
Yf
Yg
— 输出低电平有效
&
&
1
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
1
1
1
&
1

## Slide 57: 3.2 译码器
共阴极
a
b
c
d
e
f
g
R
+5 V
Ya
A3
A2
A1
A0
+VCC
显示
译码器
共阴
Yb
Yc
Yd
Ye
Yf
Yg
— 高电平驱动
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
OC输出，2K上拉电阻、高电平驱动的译码芯片
7448，74248，74LS48，74LS248
OC输出，无上拉电阻、高电平驱动的译码芯片
7449，74249，74LS49，74LS249
测试管脚：全亮，全灭输入，灭零输入、输出。

## Slide 58: 3.2 译码器
a
b
c
d
e
f
g
R
+ 5 V
Ya
A3
A2
A1
A0
+VCC
+VCC
显示
译码器
共阳
Yb
Yc
Yd
Ye
Yf
Yg
共阳极
— 低电平驱动
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
OC输出，无上拉电阻、低电平驱动的译码芯片
7447，74247，74LS47，74LS247
测试管脚：全亮，全灭输入，灭零输入、输出。
LT 试灯信号，RBI灭零输入，BI/RBO 熄灭输入灭零信号

## Slide 59: 3.2 译码器

## Slide 60: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 61: 4 数据选择器和分配器
数
据
传
输
方
式
0
1
1
0
发送
0
1
1
0
并行传送
0
1
1
0
串行传送
并-串转换：数据选择器
串-并转换：数据分配器
接收
0
1
1
0
在发送端和接收端不需要
数据 并-串 或 串-并 转换装置，但每位数据各占一条传输线，当传送数据位数增多时，成本较高，且很难实现。

## Slide 62: 4.1 数据选择器
能够从多路数据输入中选择一路作为输出的电路
一、4 选 1 数据选择器
输
入
数
据
输
出
数
据
选择控制信号
A0
Y
4选1
数据选择器
D0
D3
D1
D2
A1
1. 逻辑抽象
0
0
0
1
1
0
1
1
D0
D1
D2
D3
D0 0 0
D0
D A1 A0
真值表
D1 0 1
D2 1 0
D3 1 1
Y
D1
D2
D3
2. 逻辑表达式

## Slide 63: 4.1 数据选择器
一、4 选 1 数据选择器
2. 逻辑表达式
3. 逻辑图
1
&
≥1
1
Y
A1
1
A0
D0
D1
D2
D3
0
0
0
1
1
0
1
1
= D0
= D1
= D2
= D3

## Slide 64: 4.1 数据选择器
╳ ╳ ╳
二、集成数据选择器
1. 8 选 1 数据选择器
74151 74LS151 74251 74LS251
引
脚
排
列
图
功
能
示
意
图
VCC
地
1
3
2
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
74LS151
D4
D5
D6
D7
A0
A1
A2
D3
D2
D1
D0
Y
Y
S
MUX
D7
A2
D0
A0
A1
S
Y
Y
……
禁止
使能
1
0
0 0 0
D0
D0
D1
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
D7
D7
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1
0
A2  A0 — 地址端
D7  D0 — 数据输入端

## Slide 65: 4.1 数据选择器
2. 集成数据选择器的扩展
两片 8 选 1（74151）
16 选 1数据选择器
A2
A1
A0
A3
D15
D8
≥1
Y
1
S
74151 (2)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
Y
Y2
…
…
D7
D0
74151 (1)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
S
Y
Y1
…
…
低位
高位
0
禁止
使能
0  7
0
D0 D7
D0 D7
1
使能
禁止
D8 D15
0
D8 D15

## Slide 66: 4.1 数据选择器
0
四片 8 选 1（74151）
32 选 1 数据选择器
1/2 74LS139
S
A4
A3
A2
A1
A0
&
Y
方法 1：
74LS139 双 2 线 - 4 线译码器
74151 (4)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
S4
Y3
74151 (1)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
D0
S1
Y0
74151 (2)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
S2
Y1
74151 (3)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
S3
Y2
…
…
…
…
D7
D8
D15
D16
D23
D24
D31
…
…
…
…
1
1
1
1
1
0  7
禁止
禁止
禁止
禁止
0
0 0
1
1
1
0
禁止
禁止
禁止
使能
0 1
禁止
禁止
使能
禁止
禁止
使能
禁止
禁止
使能
禁止
禁止
禁止
1 0
1 1
D0 D7
D8 D15
D16 D23
D24 D31
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1

## Slide 67: 4.1 数据选择器
方法 2：
74LS153 双 4 选 1 数据选择器
（1） （2） （3） （4）
输出信号
0 0
工 禁 禁 禁
0 1
禁 工 禁 禁
1 0
禁 禁 工 禁
1 1
禁 禁 禁 工
方法 1：
四片 8 选 1（74151）
32 选 1 数据选择器
四路 8 位
并行数据
四片8选1
四路 1 位
串行数据
一片4选1
一路 1 位
串行数据
（电路略）
真值表（使用 74LS139 双 2 线 - 4 线译码器）
双选择器串行实现
译码器输出

## Slide 68: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 69: 4.2 数据分配器
将 1 路输入数据，根据需要分别传送到 m 个输出端
一、1 路- 4 路数据分配器
数据
输入
数据输出
选择控制
0 0
0 1
1 0
1 1
D 0 0 0
0 D 0 0
0 0 D 0
0 0 0 D
&
Y0
&
Y1
&
Y2
&
Y3
1
A1
1
A1
D
D
A0
1 路-4 路
数据分配器
Y0
Y3
Y1
Y2
A1
真
值
表
函
数
式
逻辑图

## Slide 70: 4.2 数据分配器
2. 集成 3 线 – 8 线译码器 -- 74LS138
引脚排列图
功能示意图
输入选通控制端
芯片禁止工作0,1 x
芯片正常工作 1,0 0
VCC
地
1
3
2
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Y7
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A0
A1
A2
STB
STC
STA
Y7

## Slide 71: 4.2 数据分配器
二、集成数据分配器
用 3 线-8 线译码器可实现 1 路-8 路数据分配器
数据输出
S1 — 数据输入（D）
地址码
数据输入
(任选一路)
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A0
A1
A2
STB
STC
STA
Y7
的值
S2 — 数据输入（D）

## Slide 72: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 73: 5.1 用数据选择器实现组合逻辑函数
一、基本原理和步骤
1. 原理：
选择器输出为标准与或式，含地址变量的
全部最小项。例如
如果D==1，故可用数据选择器实现任何组合逻辑函数为最小项之和的形式，但实际使用时，D需要作为变量之一。
4 选 1
8 选 1

## Slide 74: 5.1 用数据选择器实现组合逻辑函数
2. 基本步骤
(1) 根据 n = k - 1 确定数据选择器的规模和型号
(n —选择器地址码位数，k —函数的变量个数,选择器的输入作为一个变量处理。)
(2) 写出函数的标准与或式和选择器输出信号表达式
(3) 二者对照比较，确定选择器各个输入变量的表达式
(4) 根据采用的数据选择器和求出的表达式画出连线图。

## Slide 75: 5.1 用数据选择器实现组合逻辑函数
二、应用举例
[例 3.5.1]
用数据选择器实现函数
[解]
(2) 函数的标准与或式
(1) n = k -1 = 3 -1 = 2
可用 4 选 1 数据选择器 74LS153
数据选择器的表达式
(3) 确定输入变量和地址码的对应关系，选择器的Y作为函数的输出
令 A1 = A, A0 = B
则 D0 = 0 D1 =D2 = C D3 = 1
方法一：
F
A
B
Y
1/2 74LS153
D3
D2
D1
D0
A1
A0
ST
1
C
(4) 画连线图

## Slide 76: 5.1 用数据选择器实现组合逻辑函数
方法二：
F
B
C
Y
1/2 74LS153
D3
D2
D1
D0
A1
A0
ST
1
A
令 A1 = B, A0 = C
二、应用举例
[例 3.5.1]
用数据选择器实现函数
[解]
则 D0 = 0 D1 =D2 = A D3 = 1
画连线图

## Slide 77: 5.1 用数据选择器实现组合逻辑函数
[例] 用数据选择器实现函数
[解]
(2) 函数 Z 的标准最小项的与或式
选择器的表达式
(3) 确定输入变量和地址码的对应关系
(1) n = k-1 = 4-1 = 3
若令
A2 = A, A1= B, A0= C
(4) 画连线图
则
D2=D3 =D4 =1
D0= 0
用 8 选 1 数据选择器 74LS151
Z
A
B
C
1
D
D
1
D1=D
Y
74LS151
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
A2
A1
A0
S
优化后

## Slide 78: 5.1 用数据选择器实现组合逻辑函数
数据选择器构造逻辑函数的基本步骤
1、根据函数的最小项表达式，确认变量的个数。
2、选择地址数比变量个数少一个的数据选择器。
3、分别写出选择器的与或表达式、所求函数的与或表达式。
4、自定义表达式变量和地址变量的对应关系。
5、根据两个表达式的对比，确定最后一个变量在数据输入端的形态。
6、画出相关的电路图。

## Slide 79: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 80: 5.2 用二进制译码器实现组合逻辑函数
二进制译码器(Binary Decoder)
输入 n 位二进制代码
如： 2 线 — 4 线译码器
3 线 — 8 线译码器
4 线 — 16 线译码器
A0
Y0
A1
An-1
Y1
Ym-1
二进制
译码器
…
…
输出 m 个
信号 m = 2n

## Slide 81: 5.2 用二进制译码器实现组合逻辑函数
一、基本原理与步骤
1. 基本原理：
二进制译码器又叫变量译码器或最小项译码器,它的输出端提供了其输入变量的全部最小项。
任何一个函数都可以
写成最小项之和的形式
…
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A0
A1
A2
STB
STC
STA
Y7

## Slide 82: 5.2 用二进制译码器实现组合逻辑函数
3位二进制译码器 ( 3 线 – 8 线)
真值表
函数式
A0
Y0
A1
A2
Y1
Y7
3 位
二进制
译码器
…
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

## Slide 83: 5.2 用二进制译码器实现组合逻辑函数
2. 基本步骤
(1) 选择集成二进制译码器
(2) 写函数的标准与非-与非式
(3) 确认变量和输入关系
[例] 用集成译码器实现函数
(1) 三个输入变量，选 3 线 – 8 线译码器 74LS138
(2) 函数的标准与非-与非式
(4) 画连线图
[解]
二、应用举例

## Slide 84: 5.2 用二进制译码器实现组合逻辑函数
(4) 画连线图
(3) 确认变量和输入关系
令
[解]
则
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A0
A1
A2
STB
STC
STA
&
Z
A
B
C
1
在输出端需增加一个与非门
[例] 用集成译码器实现函数
选 3 线 – 8 线译码器 74LS138

## Slide 85: 5.2 用二进制译码器实现组合逻辑函数
[例 4. 5. 2] 试用集成译码器设计一个全加器。
(1) 选择译码器：
[解]
Σ
CO
CI
Si
Ai
Bi
Ci-1
Ci
全加器的符号如图所示
选 3 线 – 8 线译码器 74LS138
(2) 写出函数的标准与非-与非式

## Slide 86: 5.2 用二进制译码器实现组合逻辑函数
[例 3. 5. 2] 试用集成译码器设计一个全加器。
[解]
Σ
CO
CI
Si
Ai
Bi
Ci-1
Ci
(2) 函数的标准与非-与非式
选 3 线 – 8 线译码器 74LS138
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A0
A1
A2
STB
STC
STA
1
(3) 确认表达式
Ai
Bi
Ci-1
(4) 画连线图
&
Ci
&
Si

## Slide 87: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 88: 6. 只读存储器ROM
半导体存储器是一种能存储大量二值信息（或称为二值的数据）的半导体器件。
分类：
从存储功能上可分为：
只读存储器（Read Only Memory）
随机存储器（Random Access Memory）
2. 从制造工艺上可分为：
双极型, MOS型

## Slide 89: 6. 只读存储器ROM
掩模ROM：数据在制作时已经确定，无法更改。
可编程ROM（PROM）：
数据可由用户一次写入，但不能再修改。
可擦除的可编程ROM（EPROM，EEPROM）：
数据可多次擦写，灵活性更大。
ROM
RAM
静态存储器（SRAM）：存取速度快。
动态存储器（DRAM）：集成度高 。

## Slide 90: 6. 只读存储器ROM
90
掩模只读存储器
掩模ROM在出厂时内部存储的数据就已经“固化”。
ROM的电路结构：
地址译码器
存储矩阵
输出缓冲器
数据输出
地址输入
三态控制

## Slide 91: 6. 只读存储器ROM
91
存储矩阵：由许多存储单元排列而成。
每个单元能放1位二值代码（0或1）。
每一个或一组存储单元有一个对应的地址代码。
地址译码器：将输入的地址代码译成相应的控制信号，
利用这个控制信号从存储矩阵中把指定的单元选出，
并把其中的数据送到输出缓冲器。
输出缓冲器：一是能提高存储器的带负载能力，
二是实现对输出状态的三态控制，
以便与系统总线连接。
各部分功能

## Slide 92: 6. 只读存储器ROM
92
可编程只读存储器 PROM
相当于在所有存储单元中都存入了 1。
写入数据时，
设法将需要存入0的那些存储单元上的熔丝烧断就可以。
PROM的内容只能写入一次。
总体结构与掩模ROM一样，
但出厂时已经在存储矩阵的所有交叉点上全部制作了存储信息，

## Slide 93: 6. 只读存储器ROM
93
EPROM（UVEPROM）
紫外线可擦除的可编程ROM（Ultra-Voilet Erasable Programmable Read-Only Memory）
早期存储单元中使用浮栅雪崩注入MOS管，
目前多改用叠栅注入MOS管，
擦除操作复杂，擦除速度很慢。
可擦除的可编程只读存储器

## Slide 94: 6. 只读存储器ROM
94
电信号可擦除的可编程ROM（Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory）
存储单元中采用了浮栅隧道氧化层MOS管，
擦除和写入时需要加高电压脉冲，
擦、写时间仍较长，
正常工作时，只能处于只读出状态。
2. E2PROM

## Slide 95: 6. 只读存储器ROM
95
电信号可擦除的可编程ROM
即吸收了EPROM结构简单、编程可靠的优点，
又保留了E2PROM用隧道效应擦除的快捷特性，
因此具有以下优点：
集成度高、容量大、成本低、使用方便。
3. 快闪存储器（Flash Memory）

## Slide 96: 6. 只读存储器ROM
数据是0或1取决于在硅底板上形成的浮动栅中是否有电子。有电子为0，无电子为1。
初始化。具体说就是从所有浮动栅中导出电子。即将所有数据归“1”。写入时只有数据为0时才进行写入，数据为1时则什么也不做。写入0时，向栅电极和漏极施加高电压，增加在源极和漏极之间传导的电子能量。这样一来，电子就会突破氧化膜绝缘体，进入浮动栅。
读取数据时，向栅电极施加一定的电压，电流大为1，电流小则定为0。浮动栅没有电子的状态（数据为1）下，在栅电极施加电压的状态时向漏极施加电压，源极和漏极之间由于大量电子的移动，就会产生电流。而在浮动栅有电子的状态（数据为0）下，沟道中传导的电子就会减少。因为施加在栅电极的电压被浮动栅电子吸收后，很难对沟道产生影响。

## Slide 97: 6.1 ROM的结构和工作原理
1. 基本结构
一、ROM 的结构示意图
地址输入
数据输出，一次读出b位数据：1个字
— n 位地址
— b 位数据
A0
A1
An-1
D0
D1
Db-1
D0
D1
Db-1
A0
A1
An-1
2n×b 位 ROM
……
……
……
……
最高位
最低位

## Slide 98: 6.1 ROM的结构和工作原理
2. 内部结构示意图
存储单元
数据输出
字
线
位线
地址译码器
ROM 存储容量 = 字线数 n  位线数 b = 2n  b（位）
地
址
输
入
0单元
1单元
i 单元
2n-1单元
D0
D1
Db-1
A0
A1
An-1
W0
W1
Wi
W2n-1
输出的数据，取决于字线和位线的连接点，该连接取决于预先的编程烧录。
字：存储的基本单位。
地址输入决定字的地址
字长由字的位数决定。

## Slide 99: 6.1 ROM的结构和工作原理
3. 逻辑结构示意图
(1) 中、大规模集成电路里面逻辑图简化画法的约定
连上且为硬连接，不能通过编程改变
编程连接，可以通过编程将其断开
断开，无连接
A
B
D
C
A
B
D
Y
&
A
B
C
Y
≥1
与门
或门


## Slide 100: 6.1 ROM的结构和工作原理
A
Y=A
Y=A
A
Z=A
Y=A
A
Y
A
1
A
1
Y
A
1
Y
Z
缓冲器
同相输出
反相输出
互补输出

## Slide 101: 6.1 ROM的结构和工作原理
(2) 逻辑结构示意图
m0
A0
A1
An-1
m1
mi
m2n-1
译码器
Z0
(D0)
…
…
或门
Z1
(D1)
…
…
或门
Zb-1
(Db-1)
…
…
或门
…
…
2n个与门构成 n 位
二进制译码器 , 输
出2n 个最小项。
.
.
.
n
个
输
入
变
量
b 个输出函数
或门阵列
与门阵列

## Slide 102: 6.1 ROM的结构和工作原理
W0
(m0)
W2
(m2)
D
0
=W0+W2
=m0+m2
二、ROM 的基本工作原理
1. 电路组成
二极管或门
二极管与门
W0
(m0)
+VCC
1
A1
1
1
A0
1
Vcc
EN
D3
EN
D2
EN
D1
EN
D0
D3

D2

D1

D0

W0
(m0)
W1
(m1)
W2
(m2)
W3
(m3)
与
门
阵
列
(译码器)
或
门
阵
列
(编码器)
位
线
字线
输出
缓冲
字线
位线

## Slide 103: 6.1 ROM的结构和工作原理
2. 工作原理
输出信号的逻辑表达式
1
A1
1
1
A0
1
Vcc
EN
D3
EN
D2
EN
D1
EN
D0
D3

D2

D1

D0

W0
(m0)
W1
(m1)
W2
(m2)
W3
(m3)
与
门
阵
列
(译码器)
或
门
阵
列
(编码器)
位
线
输出
缓冲
字线
字线：
位线：

## Slide 104: 6.1 ROM的结构和工作原理
二极管ROM的电路结构图
字线
位线
地址代码
可编程存储矩阵
地址译码器
输出缓冲器（三态门）
二极管ROM

## Slide 105: 6.1 ROM的结构和工作原理
0101
0011
0101
1011
0101
1100
地 址
数 据
ROM中的数据表
二极管ROM的电路结构图
由
编程设计所决定

## Slide 106: 6.1 ROM的结构和工作原理
输出信号的真值表
0 0
0 1
1 0
1 1
0 1 0 1
A1 A0
D3 D2 D1 D0
1 0 1 0
0 1 1 1
1 1 1 0
3. 功能说明
(1) 存储器
(2) 函数发生器
地址
存储数据
输入变量
输出函数
(3) 译码 -> 编码
字线
编码
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 1 1
1 1 1 0
A1 A0
0 0
0 1
1 0
1 1
输入变量
每一位Di，是输入地址的输出函数，对应每一个地址，输出一个b位的二进制数。
(4) 译码 –给出所有最小项，编码-实现功能编程。

## Slide 107: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 108: 6.2 ROM的应用举例及容量扩展
一、ROM 应用举例
用 ROM 实现以下逻辑函数
[例 4.6.2]
Y1=  m (2,3,4,5,8,9,14,15）
Y2=  m (6,7,10,11,14,15）
Y3=  m (0,3,6,9,12,15）
Y4=  m (7,11,13,14,15）
A
1
B
1
C
1
D
1
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15
Y2
Y3
Y4
Y1
地址译码器
内容编码器

## Slide 109: 6.2 ROM的应用举例及容量扩展
二、ROM 容量扩展
1. 存储容量
存储器存储数据的能力，为存储器含存储单元
的总位数。
存储容量 = 字数 字的位数
字 — word
位 — bit
1k  1 : 1024 个字 每个字 1 位 存储容量 1 k
1k  4 : 1024 个字 每个字 4 位 存储容量 4 k
256  8 : 256 个字 每个字 8 位 存储容量 2 k
64 k  16: 64 k 个字 每个字 16 位 存储容量 1024（1M）
2. 存储容量与地址位数的关系
存储容量 256 4
8 位地址
256 = 28
4 位数据输出
存储容量 8k8
8k=8210 =213
13 位地址
8 位数据输出
8k BYTE
字节 — BYTE

## Slide 110: 6.2 ROM的应用举例及容量扩展
3. 常用 EPROM
2764 ：
27128 ：
A0  A12
8k8 (64k)
13 位地址输入：
8 位数据输出：
O0  O7
输出选通端
1 输出呈高阻
0 选通
片选端
ROM 工作
（ 任意）ROM
不工作输出呈高阻
16k8 (128k)
16k = 16210 = 214
27256 ：
32k8 (256k)
32k = 32210 = 215
2764
VPP
PGM
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
CS
OE
O0
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
VCC
VIH
(PGM)
CS
OE
地
址
输
出
0
1
其他常用的 EPROM
编程电源
编程脉冲输入

## Slide 111: 6.2 ROM的应用举例及容量扩展
4. ROM 容量的扩展
地
址
总
线
8位数据总线
16位数据总线
D(7~0)
D(15~8)
8 位 → 16 位
地址线合并（共用）
输出使能端OE、片选端CS合并（共用，用CS完成高低八位的选择）
数据输出端分为高 8 位和低 8 位
方法
(1) 字长的扩展（位扩展）：
27256
A0
A14
O7
O0
CS
OE
27256
A0
A14
O7
O0
CS
OE
CS
OE

## Slide 112: 6.2 ROM的应用举例及容量扩展
(2) 字线的扩展（地址码的扩展 — 字数扩展）
两片 4  4  8  4 ：
四片 32 k  8  4  32 k  8 ：
15 位地址输入
增加两位地址
经过 2 线- 4 线译码控制四个芯片的
ROM
4
4
位
A1
A0
D1
D0
D2
D3
ROM
4
4
位
A1
A0
D1
D2
D3
D0
1
增加一位地址 A2

## Slide 113: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 114: 7.1 竞争冒险的概念及其产生原因
竞争：
同一个门电路中的两个输入信号同时向相反的逻辑电平跳变，即一个从1变为0，另一个从0变为1的现象叫做竞争。
竞争-冒险：
由于竞争导致在门电路输出端可能产生尖峰脉冲的现象。
冒险：有竞争现象存在时，输出就有可能出现违背稳态下逻辑关系的尖峰脉冲。
一、竞争冒险的概念
竞争不一定都会产生尖峰脉冲。只能说只要存在竞争现象，有可能冒险。

## Slide 115: 7.1 竞争冒险的概念及其产生原因
在组合逻辑电路中，当输入信号改变状态时，输出端可能出现虚假信号 — 过渡干扰脉冲的现象，叫做竞争冒险。
二、产生竞争冒险的原因
1. 原因分析
&
A
B
Y
0
1
1
0
A
B
Y
信号 A、B 不可能突变，需要经历一段极短的过渡时间。而门电路的传输时间也各不相同，故当A、B同时改变状态时可能在输出端产生虚假信号。

## Slide 116: 7.1 竞争冒险的概念及其产生原因
2. 电流传输特性：
iD
+VDD
B1
G1
D1
S1
+
uI
-
uO
TN
TP
B2
D2
S2
G2
VSS
A
B
C
D
E
F
UTN
VDD
UTH
UTP
UNL
UNH
0
uO / V
uI / V
A
B
C
D
E
F
0
iD / mA
uI / V
UTH
电压传输特性
电流传输特性
阈值电压：
UTH = 0.5 VDD
（VDD = 3 ~ 18 V）

## Slide 117: 7.1 竞争冒险的概念及其产生原因
在A从1跳变为0时，B从0跳变为1时，B首先上升到VIL(max)以上，则在Δt内将出现A、B同时高于VIL(max)的状态，在输出端产生Y=1尖峰脉冲。
在A下降到VIH(min) 时，B尚未上升到VIH(min) ，则在Δt内将出现A、B同时低于VIH(min)的状态，在输出端产生Y=0尖峰脉冲。
与门
或门

## Slide 118: 7.1 竞争冒险的概念及其产生原因
2. 电路举例
&
Y3
&
Y1
&
Y2
&
Y0
A
1
B
1
— 2 位二进制译码器
假设信号 A 的变化规律如
表中所示
A B
0 0
0 1
1 0
1 1
1 1
1 0
0 1
0 0
1
0
0
0
0
0
0
1
产生干扰脉冲的时刻：

## Slide 119: 7.1 竞争冒险的概念及其产生原因
二、检查竞争-冒险现象的方法
在输入变量每次只有一个改变状态的简单情况下，
可以通过逻辑函数式，
判断组合逻辑电路中是否有竞争-冒险现象。
只要输出端的逻辑函数在一定条件下能简化成：
或
即可判定存在竞争-冒险。

## Slide 120: 7.1 竞争冒险的概念及其产生原因
例： 试判断图示两个电路中是否存在竞争-冒险现象。已知任何瞬间输入变量只可能有一个状态改变。
当B=C=1时
（a）电路中存在竞争-冒险现象。
(a)
(b)
当A=C=1时
（b）电路中存在竞争-冒险现象。

## Slide 121: 7.1 竞争冒险的概念及其产生原因
上述方法虽然简单，但局限性太大，因为多数情况下，输入变量都有两个以上同时改变状态的可能性。
将计算机辅助分析的手段用于分析数字电路以后，为我们从原理上检查复杂数字电路的竞争-冒险现象提供了有效的手段。通过在计算机上运行数字电路的模拟程序，能够迅速查出电路是否存在竞争-冒险现象。
另一种方法是用实验来检查电路的输出是否有因为竞争-冒险现象而产生的尖峰脉冲。这时加到输入端的信号波形应该包含输入变量的所有可能发生的状态变化。
只有实验检查的结果才是最终的结论。

## Slide 122: 第四章 组合逻辑电路
组合电路的基本分析方法和设计方法
  组合电路的基本分析方法
  组合电路的基本设计方法
加法器和数值比较器
  加法器
  数值比较器
编码器和译码器
  编码器
  译码器
数据选择器和分配器
  数据选择器
  分配器
用MSI实现组合逻辑函数
  用数据选择器实现组合逻辑函数
  用二进制译码器实现组合逻辑函数
只读存储器（ROM）
  ROM的结构和工作原理
  ROM应用举例及容量扩展
组合电路中的竞争冒险
  竞争冒险的概念及其产生原因
  消除竞争冒险的方法

## Slide 123: 7.2 消除竞争冒险的方法
一、引入封锁脉冲
&
Y3
&
Y1
&
Y2
&
Y0
A
1
B
1
P1
A
B
P1
二、引入选通脉冲
P2
P2
存在的问题：
对封锁脉冲P1和选通脉冲P2的宽度和产生时间有严格的要求。
三、接入选通、封锁脉冲，接入滤波电容，滤掉毛刺
Cf
Cf
Cf 导致输出波形的边沿变坏。

## Slide 124: 7.2 消除竞争冒险的方法
四、修改逻辑设计增加冗余项
&
&
&
&
A
B
C
A
G1
G2
G4
G3
Y
&
G5
A
BC
0
1
00
01
11
10
1
1
1
0
0
1
0
0
例如：
由于修改设计方案得当，收到了较好的效果。
新加的门
如果存在几何相邻的乘积项，就有可能发生竞争，这时就通过添加冗余项，消除竞争。

## Slide 125: 第四章 小结
一、组合逻辑电路的特点
组合逻辑电路是由各种门电路组成的没有记忆功
能的电路。它的特点是任一时刻的输出信号只取决于
该时刻的输入信号，而与电路原来所处的状态无关。
逻辑图
逻辑表达式
化简
真值表
说明功能
二、组合逻辑电路的分析方法
三、组合逻辑电路的设计方法
逻辑抽象
列真值表
写表达式
化简或变换
画逻辑图

## Slide 126: 第四章 小结
四、常用中规模集成组合逻辑电路
1. 加法器：
实现两组多位二进制数相加的电路。
根据进位方式不同，可分为串行进位加法
器和超前进位加法器。
2. 数值比较器：
比较两组多位二进制数大小的电路。
集成芯片：
74LS183（TTL）、C661（CMOS）— 双全加器
两片双全加器（如74LS183） 四位串行进位加法器
74283、74LS283（TTL）
CC4008（CMOS） — 四位二进制超前进位加法器
集成芯片：
7485、74L 85（TTL）
CC14585、C663（CMOS） — 四位数值比较器

## Slide 127: 第四章 小结
3. 编码器：
将输入的电平信号编成二进制代码的电路。
主要包括二进制编码器、二 – 十进制编码
器和优先编码器等。
4. 译码器：
将输入的二进制代码译成相应的电平信号。
主要包括二进制译码器、二 – 十进制译码
器和显示译码器等。
集成芯片：
74148、74LS148、74LS348（TTL）— 8 线 – 3 线优先编码器
74147、74LS147（TTL）— 10 线 – 4 线优先编码器
集成芯片：
74LS138（TTL）— 3线 – 8线译码器（二进制译码器）
7442、74LS42（TTL）— 4线 – 10线译码器
74247、74LS247（TTL）— 共阳极显示译码器
7448、74248、7449、74249等（TTL）— 共阴极显示译码器

## Slide 128: 第四章 小结
5. 数据选择器：
在地址码的控制下，在同一时间内从
多路输入信号中选择相应的一路信号
输出的电路。常用于数据传输中的并-
串转换。
集成芯片：
74151、74LS151
74251、74LS251（TTL）— 8 选 1 数据选择器
6. 数据分配器：
在地址码的控制下，将一路输入信号
传送到多个输出端的任何一个输出端
的电路。常用于数据传输中的串-并转
换。
集成芯片：
无专用芯片，可用二进制集成译码器实现。

## Slide 129: 第四章 小结
[练习] 用二 - 十进制编码器、译码器、发光二极管七段显示器，组成一个 数码显示电路。当 0  9 十个输入端中某一个接地时，显示相应数码。选择合适的器件，画出连线图。
Ya
A3
A2
A1
A0
+VCC
74LS48
显示
译码器
Yb
Yc
Yd
Ye
Yf
Yg
共阴
[解]
1
1
1
1
+VCC
Y3
Y2
Y1
Y0
74LS147
10线-4线
编码器
I0
I1
I9
+VCC
S0
S1
S9
…
…

## Slide 130: 第四章 小结
五、用中规模集成电路实现组合逻辑函数
1. 数据选择器：
为多输入单输出的组合逻辑电路，在输入数据都为 1 时，它的输出表达式为地址变量的全部最小项之和，适用于实现单输出组合逻辑函数。
2. 二进制译码器：
输出端提供了输入变量的全部最小项，而且每一个输出端对应一个最小项，因此，二进制译码器辅以门电路（与非门）后，适合用于实现单输出或多输出的组合逻辑函数。

## Slide 131: 第四章 小结
六、只读存储器（ROM）
1. 功能：
用于存放固定不变的数据，存储内容不能随
意改写。工作时，只能根据地址码读出数据。
2. 特点：
工作可靠，断电后，数据不会丢失。
3. 分类：
固定 ROM（掩模 ROM）和可编程 ROM（PROM）— 包括 EPROM（电写入紫外
线擦除）和 E2PROM（电写入电擦除）。PROM都要用专用的编程器对芯片进行编程。
七、竞争和冒险
当门电路的两个输入信号同时向相反方向变化时，输出端可能出现干扰脉冲。消除方法：加封锁脉冲、加选通脉冲、接滤波电容、修改逻辑设计等。

## Slide 132: 第四章 作业
  教材：《数字电子技术基础简明教程（第四版）》
习题：4.1，4.2，4.8，4.12，4.14，4.16

## Slide 133
THE END